## Slide 1: Arquitetura de computadores
Prof. Alex Lima
Aula 02 –Visão geral

## Slide 2: Introdução
Componentes do computador
Função do computador
Estrutura de interconexão
Interconexão de barramento
Barramentos

## Slide 3: Bibliografia
Arquitetura e Organização de Computadores
William Stallings
Organização Estruturada de Computadores
Andrew S. Tanenbaum

## Slide 4: Componentes e interconexões Arquitetura De Von Neumann
CPU
E/S
Memória
Notes: Por CPU, entenda-se literalmente, como uma unidade central de processamento
Pois na época em que essa arquitetura foi desenvolvida o microprocessador como
conhecemos hoje ainda não havia sido inventado.
O primeiro processador foi criado em 1971

## Slide 5: Componentes e interconexões Arquitetura De Von Neumann
CPU – Unidade Central de Processamento
  A tecnologia responsável por realizar as operações no computador.
  Microprocessador (1971*)
Memória
  Circuito com capacidade de manter sua configuração uma vez que tenha sido ativado, dado a ideia de “circuito de memória”.
Dispositivos de Entrada e Saída (E/S)
  Dispositivos para inserir e captar dados.

## Slide 6: Componentes e interconexões Arquitetura De Von Neumann
CPU
ULA – Unidade Lógica e Aritmética
  Componente responsável por realizar as operações lógicas e aritméticas com os operandos carregados na memória.
Unidade de controle
  Componente responsável por enviar os sinais de controle para a memória e para a ULA.

## Slide 7: Componentes e interconexões Arquitetura De Von Neumann
Memória
  Componente responsável por armazenar os dados e instruções dos programas que estão em estado de execução.
  A arquitetura de Von Neumann se diferencia de outras arquiteturas por armazenar na mesma memória os dados e as instruções que devem ser executadas pelo processador.

## Slide 8: Componentes e interconexões Arquitetura De Von Neumann
Dispositivos de E/S
  Componentes responsáveis por enviar, receber e transmitir dados do computador e para o computador.
  Inclui dispositivos de memória, buffer e saída serial.

## Slide 9: Estrutura de interconexão

## Slide 10: Arquitetura de von neumann
CPU
-Unidade Lógica e Aritmética
-Unidade de Controle
- Registradores
Dispositivos de E/S
-HD
-Mouse
-Teclado
Memória principal
Controle
Endereço
Dados

## Slide 11: Barramentos
Barramento de controle
  Transmite o sinal de operação.
Barramento de endereço
  Transmite o endereço que deve ser acessado.
Barramento de dados
  Transmite os dados do processador para memória ou da memória para o processador.

## Slide 12: Componentes e interconexões Arquitetura De Von Neumann
Microprocessadores
  O processadores atuais trabalham na casa dos GHz, ou seja, bilhões de ciclos de instrução por segundo.
Memória
  Os circuitos com memória possuem grande variação de tamanho, velocidade de acesso e preço.
Dispositivos de Entrada e Saída (E/S)
  Lentos, numerosos e indispensáveis.

## Slide 13: Estrutura de interconexão
Processador para memória – Processador escreve dados nos endereços de memória.
Memória para processador – Processador lê dados ou instruções dos endereços de memória.

## Slide 14: Estrutura de interconexão
Processador para Módulo de E/S – Processador envia dados para o dispositivo de E/S.
Módulo de E/S para Processador – Processador lê dados de um dispositivo de E/S por meio de um módulo de E/S.

## Slide 15: Estrutura de interconexão
Módulo de E/S para Memória – A memória externa pode trocar dados com a memória interna, sem passar pelo processador, pelo DMA.

## Slide 16: Estrutura de interconexão
Controle – Uma instrução pode alterar o fluxo de execução, indicando que a próxima instrução está em outro endereço que não o próximo.
√
√
Endereços
De memória

## Slide 17: Função do computador
A função básica de um processador é a execução de um programa, que consiste em um conjunto de instruções armazenadas na memória.

## Slide 18: Processador Ciclo Básico De Instrução
Início
Fim
Buscar instrução
Executar
instrução
Ciclo de busca e execução

## Slide 19: Função do processador
Hertz – Unidade de medida que expressa a quantidade de ciclos por segundo.
KHhz – Milhares de ciclos de instruções por segundo
MHz – Milhões de ciclos de instruções por segundo
GHz – Bilhões de ciclos de instruções por segundo

## Slide 20: Estrutura de um processador

## Slide 21: Unidade Lógica e aritmética
Registradores
PC – Contador de instrução
IR – Registrador de instrução
MAR – Registrador do endereço de memória
MBR – Registrador do buffer de memória
I/O AR – Registrador do endereço de entrada/saída
I/O BR – Registrador de buffer de entrada/saída

## Slide 22: Cpu – Central process unit
PC
MAR
MBR
I/O AR
I/O BR
ULA
IR
R
R
R
R
UC
Unidade de controle
ULA
Unidade Lógica e Aritmética

## Slide 23: Componentes e interconexões Arquitetura De Von Neumann
Gargalo de Von Neumann
  Nos computadores modernos, a taxa de transferência é limitada pela:
  Quantidade de memória
  Velocidade de acesso da memória
  Velocidade do barramento

## Slide 24: Unidade Lógica e aritmética
Circuito que realiza microoperações lógicas e aritméticas na CPU.
ULA
A
B
F
D
R

## Slide 25: Unidade de controle
A Unidade de Controle da CPU é responsável por controlar o ciclo de instrução por meio do envio de sinais entre os registradores, a memória principal e a ULA.
Sinais da UC
  Leitura da instrução
  Decodificação da instrução
  Busca dos dados (operandos)
  Execução da instrução
  Busca da próxima instrução

## Slide 26: Processamento função de um computador
Busca e execução de instrução
Início
Fim
Buscar instrução
Executar Instrução

## Slide 27: Conjunto de instruções
Aspectos relevantes
  Repertório de instruções
  Tipos de dados
  Formato de instrução
  Registradores
  Endereçamento

## Slide 28: Elementos de uma instrução
Código de operação
Referência a operando(s) fonte
Referência a operando(s) destino
Referência à próxima instrução

## Slide 29: Representação de instrução
Formato da instrução
Tamanho da instrução
Instruções de tamanho variável

## Slide 30: Formato de instrução
OPCODE
OPERANDO
OPERANDO
PRÓX. INSTRUÇÃO
24 bits
4 bits
6 bits
6 bits
8 bits

## Slide 31: Ciclo de execução
Busca da instrução
Decodificação da operação
Cálculo de endereço dos operandos
Busca do operando
Execução
Cálculo de endereço dos operandos
Armazenamento

## Slide 32: Ciclo de execução
Interrupções
A memória principal não é o único módulo a se comunicar com o processador.
Módulos de E/S podem interromper a execução do processador para executar suas rotinas.

## Slide 33: Ciclo de execução
Classe de interrupções
Classe | Causas possíveis de interrupções
Programa | Overflow, Divisão por zero, Instrução ilegal, Acesso ilegal a memória
Timer | Tempo de execução finalizado.
E/S | Sinalizar operações ou erros.
Falha de hardware | Falta de energia ou erro de paridade.

## Slide 34: Memória principal
Memória principal é o circuito que armazena as instruções e os dados dos programas em execução, ou seja, PROCESSOS.

## Slide 35: Memória principal
Pela arquitetura de Von Neumann, a memória principal contém tanto dados quanto instruções.
Nos sistemas computacionais modernos, o responsável pelo gerenciamento da memória principal é o sistema operacional.
INSTRUÇÃO
INSTRUÇÃO
INSTRUÇÃO
DADOS
DADOS
DADOS
.
.
.
.
.
.
Notes: Analogia do cartão perfurado das máquinas antigas.

## Slide 36: Dispositivos de e/s
Dispositivos de entrada e saída de dados são equipamentos utilizados para comunicação direta ou indireta com o processador.

## Slide 37: Dispositivos de e/s
Modos de transferência
Dispositivos de blocos:
  Dispositivos que realizam a comunicação através de blocos de dados de tamanho fixo.
Dispositivos de caracter:
  Dispositivos que realizam a comunicação por meio de um fluxo de dados
BUFFER

## Slide 38: Memória secundária
A memória principal é uma memória volátil, isto é, ela não armazena dados de forma permanente.
A função da memória secundária é armazenar dados de forma que não seja necessária alimentação para os dados permaneçam armazenados.

## Slide 39: barramentos
Barramento
  Caminho de comunicação que conecta dois ou mais dispositivos.
Controle
Endereço
Dados

## Slide 40: barramentos
Barramentos de dados
Barramento de endereço
Barramento de controle

## Slide 41: Barramentos
Ponte Norte
Ponte Sul

## Slide 42: Barramentos

## Slide 43: Tipos de barramento
Tipo | Largura de barramento
Dedicado | Endereço
Multiplexado | Dados
Método de arbitração | Tipo de transferência de dados
Centralizado | Leitura
Distribuído | Escrita
Sincronização | Ler-Modificar-Escrever
Síncrono (clock) | Leitura-após-escrita
Assíncrono (Eventos) | Bloco (Teclado, mouse, caixas de som...)

## Slide 44: barramentos
PCI (Peripherical Component Interconnect)
  Independente do processador
  Grande largura de banda
  HD, Placas de vídeo, placas de rede...

## Slide 45: barramentos
ISA (Industry Standard Architecture)
  Modelo antigo do IBM PC
  8 e 16 bits
  Placas de vídeo, som e modem

## Slide 46: barramentos
AGP (Accelerated Graphics Port)
  Placa de vídeo.
  AGP 1.0 possui taxa de transferência de 266MB/s.

## Slide 47: barramentos
PCI Express
  Substituto do PCI e AGP
  1x, 2x, 4x, ..., 32x
  PCI Express 1x possui taxa de transferência de até 250MB/s.
  PCI Express 16x possui taxa de transferência de até 4GB/s.

## Slide 48: Barramentos
PCI Express

## Slide 49: Na próxima aula
Memória
Hierarquias de memória de um computador
Memória cache