## Slide 1: Arquitetura de computadores
Prof. Alex Lima
Aula 03 – Memória cache

## Slide 2: Na aula passada...
Visão geral de um computador
Componentes de um computador
Componentes de interconexão
Modelos de barramento

## Slide 3: Introdução
Memória
Principais características de circuitos de memória
Hierarquia de memórias
Memória Cache
  Localização
  Níveis de memória cache
  Acesso a memória cache

## Slide 4: Memória do computador
Memória
Circuito com capacidade de manter seu estado (saída) indefinidamente ao receber um sinal temporário.

## Slide 5: Memória conceitos
1. Memória
Dispositivo de armazenamento de dados.
2. Memória
Circuito com a capacidade de, após receber uma entrada momentânea, manter seu estado.
Notes: Exemplo: Ligue e desligue as lâmpadas da sala para demonstrar como funciona um circuito sem memória.

## Slide 6: Memória conceitos
Memória Interna (Principal)
Memória cujos dados podem ser acessados diretamente pelo processador por meio de lógica de endereçamento interna .
Memória Externa (Secundária)
Memória cujos dados podem ser acessados por meio de módulos controladores de entrada e saída.

## Slide 7: Memória Conceitos
Mf
Alimentação
Sinal de entrada
Sinal de saída

## Slide 8: Memória Hierarquia
Memória secundária
Memória principal (DRAM)
Memória cache (SRAM)
Registradores
(Latches e Flip flops)
Processador

## Slide 9: Memória Principais Características
Localização
Capacidade
Unidade de transferência
Método de acesso
Desempenho
Tipo físico
Características físicas
Organização

## Slide 10: Memória Características
Localização
  Interna
    Acessada diretamente pelo processador pelo barramento do sistema.
  Externa
    Acessada pelo processador por meio de controladores de entrada/saída.

## Slide 11: Memória Características
Capacidade
  Indica a quantidade máxima de dados que o circuito pode armazenar.
  A unidade básica pode ser bits ou bytes (octetos).
Notes: Palavra: Tamanho necessário para representar um número ou uma instrução
Unidades endereçáveis: 2^a = N

## Slide 12: MEMÓRIA Características
  Unidade de transferência
    Palavra
    Unidades de endereçamento
    Bloco
Notes: Palavra: Tamanho necessário para representar um número ou uma instrução
Unidades endereçáveis: 2^a = N

## Slide 13: MEMÓRIA características
  Unidade de transferência
    Palavra - Unidade de memória para a memória interna.
    O tamanho da palavra pode varia de acordo com a arquitetura. Ex.: x86 utiliza palavras de 32 bits.
OPCODE
OPERANDO
OPERANDO
PRÓX. INSTRUÇÃO
24 bits
4 bits
6 bits
6 bits
8 bits
Notes: Palavra: Tamanho necessário para representar um número ou uma instrução
Unidades endereçáveis: 2^a = N

## Slide 14: MEMÓRIA Características
  Unidade de transferência
    Unidades de endereçamento
    Seja b a capacidade de armazenamento de um circuito de memória, em bytes. O número de endereços possíveis pode ser representado por:
    2b = N endereços
Notes: Palavra: Tamanho necessário para representar um número ou uma instrução
Unidades endereçáveis: 2^a = N

## Slide 15: MEMÓRIA Características
Unidade de transferência
  Bloco – Número de bytes transferidos por operação de leitura ou escrita no disco. Muito maior do que uma palavra ou unidade de endereçamento.

## Slide 16: Memória características capacidade
  Unidade de transferência
    Número de bits lidos ou escritos na memória de uma só vez.
    Para a memória principal, pode ser maior que uma palavra ou unidade de endereçamento.
    Para a memória externa, a unidade de transferência é em blocos.
Notes: Palavra: Tamanho necessário para representar um número ou uma instrução
Unidades endereçáveis: 2^a = N

## Slide 17: Memória Características
Método de acesso
  Sequencial
  Direto
  Aleatório
  Associativo

## Slide 18: Memória Método de acesso
Acesso Sequencial
  Os dados são organizados em registros sequenciais.
  Tempo de acesso variável.
  Ex.: Fitas magnéticas.
Trilhas
Registro físico
Espaço entre os registros

## Slide 19: Memória Método de acesso
Acesso direto
  Os dados são organizados em blocos de memória, podendo ser acessados pelo endereço de memória.
  O acesso direto é realizado primeiro pelo acesso a vizinhança, em seguida uma busca sequencial pelo bloco requisitado.
  Ex.: HD.
A – Trilha
B – Setor geométrico
C – Setor de trilha
D – Unidade de alocação

## Slide 20: Memória Método de acesso
Acesso Aleatório
  Os dados são organizados em endereços únicos.
  O acesso é direto a célula de memória.
  O tempo de acesso é constante para todos os endereços.
  Ex.: Memória DRAM (Memória RAM) e SRAM (Registradores).

## Slide 21: Memória Método de acesso
Acesso Aleatório
000
001
002
003
004
...
1022
1023
Endereços
Acesso

## Slide 22: Memória Método de acesso
Acesso Associativo
O método realiza uma comparação entre um certo número de bits dentro de uma palavra com todas as palavras na memória em busca de um padrão. Assim, a palavra é recuperada com base em seu conteúdo, não no endereço.
Ex.: Memória cache.

## Slide 23: Memória Características
Desempenho
  Tempo de acesso
  Tempo de ciclo
  Taxa de transferência

## Slide 24: Memória Características
Tipo físico
  Semicondutor
  Magnético
  Óptico
  Magneto-óptico
Características físicas
  Volátil / Não-volátil
  Apagável/ Não apagável
Organização
  Módulos

## Slide 25: Hierarquia de Memória
CUSTO & VELOCIDADE
Memória secundária
Memória principal
Memória cache
Registradores
CAPACIDADE

## Slide 26: Memória cache
Memória de acesso aleatório localizada entre o processador e a memória principal.
A memória cache armazena instruções e dados de programas que estão sendo referenciados com frequência pela CPU.

## Slide 27: Memória cache
Memória cache
0
1
C - 1
Número
da linha
Tag
Bloco
Tamanho do bloco
(K palavras)
2
3
...
...
...
Palavra

## Slide 28: Memória cache
A memória cache consiste de M blocos, chamados linhas.
Cada linha da cache armazena um bloco com K palavras da memória principal, mais uma tag.
A tag indica o bloco da MP que está armazenado.

## Slide 29: Memória cache
A memória principal possui 2n endereços de n bits.
A memória cache divide a memória principal em:
O campo tag indica qual bloco da MP está armazenado.

## Slide 30: Memória cache
Memória cache
0
4
...
. . .
0
1
C - 1
Número
da linha
Tag
Bloco
Tamanho do bloco
(K palavras)
. . .
0
1
2
3
}
Bloco
(K palavras)
Tamanho do palavra
}
8
12
16
2
3
4
Memória principal
K

## Slide 31: Memória cache
Além dos campos de tag e dados, a memória cache possui um bit de controle para cada linha.
O bit de controle indica se aquela linha já foi alterada após ter sido carregada na memória cache.

## Slide 32: Memória cache

## Slide 33: Memória cache Acesso
Endereços
De memória
Memória cache
Processador

## Slide 34: Memória cache

## Slide 35: Memória cache
Endereçamento da cache
  Lógico
    Uma cache lógica armazena dados utilizando endereços virtuais.
  Físico
    Uma cache física armazena dados utilizando endereços da memória principal.

## Slide 36: Memória cache
MMU – Memory Management Unit
  A unidade de gerenciamento de memória traduz endereços virtuais da memória cache para endereços físicos da memória principal.

## Slide 37: Memória cache Cache Lógica

## Slide 38: Memória cache Cache Física

## Slide 39: Exercício
Explique o funcionamento básico de um circuito de memória.
Quais as diferenças entre acesso sequencial, acesso direto e acesso aleatório?
Qual a relação entre tempo de acesso, custo e capacidade das memória?
Como o princípio da localidade se relaciona com os diversos níveis de memória?
Quais as funções de cada campo nas linhas da memória cache?

## Slide 40: Na aula passada...
Memória
Principais características de circuitos de memória
Hierarquia de memórias
Memória Cache
  Localização
  Níveis de memória cache
  Acesso a memória cache

## Slide 41: Introdução
Ciclo de instrução
Acesso a memória cache
Mapeamento de memória cache
Tipos de mapeamento
Algoritmos de substituição
Política de escrita

## Slide 42: Memória cache Ciclo de instrução
Busca instrução
Decodifica operação
Cálculo do endereço de operandos fonte
Busca operandos
Executa instrução
Cálculo do endereço de operandos destino
Armazenamento

## Slide 43: Memória cache Ciclo de instrução
Registradores
PC – Contador de instrução
  Endereço da próxima instrução
IR – Registrador de instrução
  Armazena a instrução em execução
MAR – Registrador do endereço de memória
  Armazena endereços de memória
MBR – Registrador do buffer de memória
  Registrador de buffer de memória

## Slide 44: Memória cache Acesso
PC
MAR
MBR
ULA
IR
R
R
R
R
UC
Unidade de controle
ULA
Unidade Lógica e Aritmética
Barramento de dados
Barramento de endereço
Barramento de controle
Notes: PC contém o endereço da próxima instrução
A unidade de controle busca a instrução no endereço armazenado no PC
O IR armazena a instrução e o PC é incrementado
A instrução é decodificada e os endereços dos operandos fontes são calculados.
A unidade de controle busca os operandos fontes
A ULA executa a instrução
O endereço dos operandos destino são calculador
Os valores são armazenados
O ciclo reinicia

## Slide 45: Memória cache Acesso
PC
MAR
MBR
ULA
IR
R
R
R
R
UC
Unidade de controle
ULA
Unidade Lógica e Aritmética
Notes: PC armazena o endereço da próxima instrução
A unidade de controle busca a instrução na memória cache
A cache envia o dado a CPU
A ULA executa a instrução
A unidade de controle armazena os dados na cache
O ciclo reinicia

## Slide 46: Memória cache Acesso
PC
MAR
MBR
ULA
IR
R
R
R
R
UC
Unidade de controle
ULA
Unidade Lógica e Aritmética
Notes: PC armazena o endereço da próxima instrução
A unidade de controle busca a instrução na memória cache
A cache não contém o dado buscado
A unidade de controle busca a instrução na memória principal
A memória principal substitui os dados na memória cache
A memória cache envia a CPU
A CPU executa a instrução
O ciclo reinicia

## Slide 47: Memória cache Mapeamento
Mapeamento de memória principal para a memória cache
0
4
. . .
C*4
0
1
C - 1
Número
da linha
Tag
Bloco
Tamanho do bloco
(K palavras)
. . .
0
1
2
3
}
Bloco
(K palavras)
Tamanho do palavra
}
8
12
16
2
3
4

## Slide 48: Memória cache Mapeamento
A memória cache tem um número de linhas menor que a memória principal.
Métodos para:
  Mapear blocos de memória principal para memória cache
  Identificar quais blocos estão mapeados

## Slide 49: Mapeamento da memória principal para cache
Mapeamento direto
  Sequencial
Mapeamento associativo
  Aleatório
Mapeamento associativo por conjunto
  Direto e associativo

## Slide 50: Mapeamento da memória principal para cache
Mapeamento direto
  Linha da cache = Bloco da memória mod Total de linhas da cache
Memória cache
64 KB divididos em 16 K = 214 linhas de 4 bytes.
Memória principal
16 MB divididos em 16 M = 224 endereços de 1 bytes.
Para o mapeamento, a memória principal está dividida em 4 M blocos de 4 bytes cada.

## Slide 51: Mapeamento da memória principal para cache
Mapeamento direto
  Linha da cache = Bloco da memória mod Total de linhas da cache
Bloco 1 = Linha 1
Bloco 2 = Linha 2
. . .
Bloco 214 = Linha 214
Bloco 214 + 1= Linha 1

## Slide 52: Mapeamento direto

## Slide 53: Memória cache Mapeamento Direto
Vantagens
  Fácil implementação
  Demanda poucos recursos
Desvantagens
  Como existe um local fixo para cada bloco, se dois blocos que devem ser alocados na mesma linha da cache precisarem ser acessados frequentemente, será necessário substituir a linha frequentemente.
  Victim Cache

## Slide 54: Memória cache Mapeamento Associativo
O mapeamento associativo permite que qualquer bloco da memória principal possa ser carregado em qualquer linha da memória cache.
A memória cache utiliza um campo Tag para identificar qual bloco da memória principal está carregado na memória cache.

## Slide 55: Mapeamento associativo

## Slide 56: Memória cache Mapeamento Associativo
Vantagens
  Qualquer bloco da memória principal pode ser carregado para qualquer linha da memória cache.
Desvantagens
  Para inserir um novo bloco da memória principal na memória cache é necessário verificar se o bloco já não foi carregado antes, comparando a tag buscada com cada uma das tags já carregada na memória.
Notes: Vantagens
Mapeamento para qualquer linha
Desvantagem
Comparação com todas as linhas

## Slide 57: Memória cache Mapeamento Associativo Por Conjunto
A técnica de mapeamento associativo por conjunto une as técnicas de mapeamento direto e mapeamento associativo.
A memória cache é dividida em N Blocos. A memória principal é dividida em N blocos. A ideia é que o bloco i da memória principal, possa ser carregado para qualquer linha no bloco i da memória cache.

## Slide 58: Memória cache Mapeamento Associativo Por Conjunto
...
...
Memória cache
Memória principal

## Slide 59: Memória cache Mapeamento Associativo Por Conjunto
Mapeamento associativo por conjunto
Bloco a Bloco – Mapeamento direto
Linha a linha – Mapeamento associativo

## Slide 60: Memória cache Mapeamento Associativo Por Conjunto
Set – Conjunto de blocos da MC
Tag – Bloco da MP
Palavra– Conteúdo da MP
Set
Tag
Palavra

## Slide 61: Memória cache Mapeamento Associativo Por Conjunto
Vantagens
  O processo de comparação para determinar se um valor está ou não na cache é muito menor. A busca é feita no bloco, não na cache toda.
Desvantagens
  O campo SET deve ser adicionado à linha.

## Slide 62: Algoritmo de substituição
PC
MAR
MBR
ULA
IR
R
R
R
R
UC
Unidade de controle
ULA
Unidade Lógica e Aritmética
Notes: PC armazena o endereço da próxima instrução
A unidade de controle busca a instrução na memória cache
A cache não contém o dado buscado
A unidade de controle busca a instrução na memória principal
A memória principal substitui os dados na memória cache
A memória cache envia a CPU
A CPU executa a instrução
O ciclo reinicia

## Slide 63: Algoritmo de substituição
Menos usado recentemente (LRU)
Primeiro a sair, Primeiro a entrar (FIFO)
Usado menos frequentemente (LFU)
Aleatório

## Slide 64: Algoritmo de substituição
Menos usado recentemente (LRU)
  Substitui o bloco do conjunto que passou mais tempo sem ser referenciado.
  Bit USE
    1 – Referenciado
    0 – Não referenciado

## Slide 65: Algoritmo de substituição
Primeiro a sair, Primeiro a entrar (FIFO)
  O primeiro dado a entrar no conjunto é o primeiro a sair.
  Buffer circular

## Slide 66: Algoritmo de substituição
Usado menos frequentemente (LFU)
  Substitua o bloco menos referenciado
  Um contador é associado a cada linha
Aleatório

## Slide 67: Algoritmo de substituição
Aleatório
Uma linha é escolhida de forma aleatória para ser substituída.
Método apresenta baixo desempenho em comparação aos demais.

## Slide 68: Memória cache Política De Escrita (Atualização)
Write- through – Escreve na cache e na memória principal
  Vantagens
    Técnica de baixo custo (simples)
  Desvantagens
    Escreve palavra por palavra
    Demanda alto tráfego na memória principal

## Slide 69: Memória cache Política de escrita
Write-back – Atualiza apenas na cache
  Vantagens
    Bit de controle
    Os dados são atualizados na MP apenas quando a linha da cache for substituída, se o bit de controle estiver ativo.
  Desvantagens
    As alterações podem invalidar partes da memória principal.

## Slide 70: Prática
Descreva os passos que a CPU realiza para solicitar dados da memória interna.
Descreva o algoritmo LFU. Na sua opinião, o algoritmo é mais ou menos eficiente que os demais vistos em sala? Justifique.

## Slide 71: prática
Considere uma cache com tamanho de linha de 32 bytes e uma memória principal que leva 30 ns para transmitir uma palavra de 4 bytes.
Quantas vezes uma mesma linha pode ser escrita pela CPU antes de ser substituída para que o write back seja mais eficiente que o write through?

## Slide 72: pRÁTICA

## Slide 73: Prática
Write through
  1 * 8 * 30 ns = 240 ns
  2 * 8 * 30 ns = 480 ns
  3 * 8 * 30 ns = 720 ns
  .
  .
  .
  n * 8 * 30 ns = n * 240 ns
Write back
  0
  0
  0
  .
  .
  .
  8 * 30 ns = 240 ns

## Slide 74: Próxima aula...
Memória interna
Principais características
Tecnologias
Correção de erros
Organização