## Slide 1: Arquitetura de computadores
Prof. Alex Lima
Aula 01 - Introdução

## Slide 2: Nas aulas passadas...
Memória
Principais características de circuitos de memória
Hierarquia de memórias
Memória Cache
  Localização
  Níveis de memória cache
  Acesso a memória cache

## Slide 3: Introdução
Memória interna
Principais características
Tecnologias

## Slide 4: Memória conceitos
1. Memória
Dispositivo de armazenamento de dados.
2. Memória
Circuito com a capacidade de, após receber uma entrada momentânea, manter seu estado.
Notes: Exemplo: Ligue e desligue as lâmpadas da sala para demonstrar como funciona um circuito sem memória.

## Slide 5: Memória conceitos
Memória Interna
Memória cujos dados podem ser acessados diretamente pelo processador por meio de lógica de endereçamento interna (barramento do sistema) .
Memória Externa
Memória cujos dados podem ser acessados por meio de módulos controladores de entrada e saída.

## Slide 6: Memória Principais Características
Localização
  Processador
  Interna
Capacidade
  Bytes
  Tamanho da palavra
  Número de palavras
Unidade de Transferência
  Palavra
  Bloco
Método de acesso
  Direto
  Aleatório

## Slide 7: Memória Principais Características
Desempenho
  Tempo de acesso
  Tempo de ciclo
  Taxa de transferência
Tecnologia
  Semicondutor
  Magnético
  Óptico
  Magnético-Óptico
Características físicas
  Volatilidade
  Permanência
Organização
  Módulos de memória

## Slide 8: Memória Desempenho
Tempo de acesso (latência)
Tempo de ciclo
Taxa de transferência

## Slide 9: Memória Desempenho
Tempo de acesso (latência)
  Memórias de acesso aleatório:
    Tempo de leitura ou escrita dos dados (tempo constante).
  Memórias de acesso não-aleatório:
    Tempo gasto para posicionar o mecanismo de leitura/escrita no local desejado (tempo variável).

## Slide 10: Memória Desempenho
Tempo de ciclo de memória
  Para memórias de acesso aleatório é o tempo de acesso mais o tempo adicional para iniciar o próximo acesso.
  O tempo adicional pode ser causado pela última operação realizada e/ou pelo barramento do sistema.

## Slide 11: Memória Desempenho
Taxa de transferência
  Taxa em que os dados podem ser transferidos para dentro ou fora de uma unidade de memória.
  Para memória de acesso aleatório, o tempo é de 1/(tempo de ciclo). Para memórias de acesso não aleatório, existe a seguinte relação:

## Slide 12: Memória Desempenho
Taxa de transferência
  Tx Taxa de transferência
  Tn Tempo médio de ler ou escrever N bits
  Ta Tempo de acesso médio
  n número de bits

## Slide 13: Prática
Suponha um processador com acesso a dois níveis de cache.
A cache nível 1 tem 10.00 palavras e tempo de acesso 0.01 μs.
A cache nível 2 tem 100.000 palavras e tempo de acesso 0.1 μs.
Suponha que 95% dos acessos à memória sejam encontrados na cache nível 01. Calcule o tempo de acesso médio para este processador acessar uma palavra na memória cache.

## Slide 14: prática
Tempo médio = (0.95)(0.01 μs) + (0.05)(0.01 μs + 0.1 μs)
= 0.0095 μs + 0.0055 μs
= 0.015 μs

## Slide 15: Memória Características Físicas
SEMICONDUTORES |  |  |  | 
Tipo de memória | Categoria | Apagamento | Mecanismo de escrita | Volatilidade
Memória de acesso aleatório (RAM) | Memória de leitura-escrita | Eletricamente | Eletricamente | Volátil
Memória somente Leitura (ROM) | Memória somente leitura | Não é possível | Máscaras | Não volátil
ROM Programável (PROM) |  |  | Eletricamente | 
PROM apagável (EPROM) | Memória principalmente de leitura | Luz UV |  | 
PROM eletricamente apagável (EEPROM) |  | Eletricamente |  | 
Memória Flash |  | Eletricamente |  | 

## Slide 16: Memória Tecnologia
    RAM
      SRAM
      DRAM
    ROM
      ROM
      PROM
      EPROM
      EEPROM
    Semicondutor

## Slide 17: Memória Tecnologia
Armazenamento magnético e óptico
  Magnético
  Óptico
  Magnético-Óptico

## Slide 18
Memória RAM

## Slide 19: Memória Tecnologia
RAM
Memória de acesso aleatório, ou seja, os dados podem ser acessados isoladamente independente da ordem de armazenamento.
Tempos de acesso constante
Apresentam dois estados estáveis: Alto (1) e Baixo (0).
São capazes de ser programadas (pelo menos uma vez).

## Slide 20: Memória Tecnologia
DRAM (Dynamic RAM)
Tecnologia de memória semicondutora utilizada na fabricação de memória principal.
Desenvolvida com transistores e capacitores (um par para cada bit).
Taxa de transferência medida em nanossegundos.

## Slide 21: Memória Tecnologia
SRAM (Static RAM)
Memória semicondutora mais cara, rápida e densa que a memória DRAM. Tecnologia utilizada na fabricação de memória cache.
Desenvolvida com células de memória similares a Flipflops D (06 transitores por bit) ou por Latches *.

## Slide 22: Memória sram
SRAM
  SRAM Síncrona
  SRAM Assíncrona

## Slide 23: Memória
Clock do processador
Relógio do processador
Sinal enviado pelo processador que sincroniza o início e o final de cada tarefa dentro do sistema.
Tempo necessário para a execução de um ciclo de instrução.

## Slide 24: Memória sram
SRAM Síncrona
  Memória SRAM sincronizada com o clock do processador.
  As operações de leitura e escrita são realizadas conforme o clock.
  Utilizada principalmente para memória cache L1.

## Slide 25: Memória sram
SRAM Assíncrona
  Memória SRAM não sincronizada com o clock do processador.
  As operações de leitura e escrita são realizadas as solicitações forem enviadas.
  Utilizada principalmente para memória cache L2.

## Slide 26: Memória DRAM
DRAM Síncrona (SDRAM)
  Memória SRAM sincronizada com o clock do processador.
  As operações de leitura e escrita são realizadas conforme o clock.
  Modo “Rajada”

## Slide 27: memória Tecnologia
ROM (Read Only Memory) – Memória apenas de leitura
  Memória de acesso aleatório
  Não-volátil
  Alto custo
  Alta complexidade
Notes: Alta complexidade: Não há espaço para erros. Se1 bit estiver errado, o lote inteiro estará perdido.

## Slide 28: memória Tecnologia
PROM (Programmable Read Only Memory)
  Memória Programável Apenas de Leitura
  Programada eletricamente
    Fusível queimado =0; Fusível intacto = 1
  Aplicação: Jogos eletrônicos
Notes: Aplicação: Jogos eletrônicos
Lembra do tamagotchi e dos minigames.

## Slide 29: memória Tecnologia
EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
  Memória somente de leitura eletricamente programável.
  Pode ser apagada(*) por raios ultravioleta.
  Pode ser reprogramada.
  Mais cara que memória PROM.

## Slide 30: memória Tecnologia
EEPROM (Eletrically Erasable Programmable Read Only Memory)
  Memória somente de leitura eletricamente programável e apagável.
  Pode ser apagada eletricamente.
  Pode ser reprogramada.
  Mais cara que memória PROM.

## Slide 31: memória Tecnologia
Flash
  Memória de programação rápida.
  Tecnologia intermediária: EPROM e EEPROM.
  Possibilita apagar blocos de memória.
  Aplicação: Módulos de armazenamento externo.

## Slide 32: Prática
Qual o tipo de memória poderia ser utilizada para fabricar uma cache de nível 3? Justifique.
Qual o tipo de memória pode ser utilizada para armazenar a BIOS? Justifique.

## Slide 33: prática
Suponha um processador com acesso a dois níveis de cache.
A cache nível 1 tem 10.00 palavras e tempo de acesso 0.01 μs.
A cache nível 2 tem 100.000 palavras e tempo de acesso 0.1 μs.
Calcule o tempo de acesso médio para este processador acessar uma palavra na memória cache considerando:
  O pior caso L1:1% - L2: 99%
  O caso médio L1:50% - L2:50%
  O melhor caso L1:99% - L2:1%

## Slide 34: Correção de erros
Falha permanente
  Defeito físico
  Impossibilita o armazenamento confiável
Erro não permanente
  Evento aleatório
  Podem ser causados por falta de alimentação ou partículas alfa(*).
Notes: Partículas alfa são partículas nucleares contidas nos átomos de quase todos os materiais, geradas pelo declínio.

## Slide 35: Na próxima aula...
Código de erro
Correção de erros e bit de paridade
Código de Hamming
Organização de módulos de memória

## Slide 36: Erros na memória
Um sistema de memória semicondutora está sujeito a erros.
  Falha permanente
    Hardware
  Falha não permanente
    Evento aleatório

## Slide 37: Erros na memória Detecção
Quando dados são armazenados na memória, um cálculo é realizado para produzir um código. Os dados e o código de correção de erro são armazenados.
Posteriormente, quando esses dados forem lidos, o código poderá ser utilizado para detecção e correção de erros.

## Slide 38: Correção de erros Código de hamming
O Código de Hamming é utilizado para detecção e correção de erros em uma sequência de bits.
A codificação é realizada adicionando bits de paridade a sequencia de bits original.
Os bits de paridade são utilizados para detectar e corrigir possíveis falhas na sequencia de bits.

## Slide 39: Correção de erros Código de hamming - codificação
A codificação da cadeia de bits é realizada adicionando os bits de paridade à cadeia.
Os bits de paridade são adicionados em intervalos de potencia de 2.
No exemplo anterior,
Cadeia: 1110
Cadeia Codificada: p1 p2 1 p3 1 1 0

## Slide 40: Correção de erros Código de hamming - codificação
Cadeia original - 1110
Codificação
  P1 ocupa a posição 1, então ele verifica 1 bit e pula 1;
  P2 ocupa a posição 2, então ele verifica 2 bit e pula 2;
  P3 ocupa a posição 4, então ele verifica 4 bit e pula 4;
Cadeia codificada - p1 p2 1 p3 1 1 0
Cadeia codificada - 1 2 3 4 5 6 7

## Slide 41: Correção de erros Código de hamming - codificação
Cadeia codificada – p1 p2 1 p3 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7
Verificações
P1 = 1 ꚛ 3 ꚛ 5 ꚛ 7 = (1 1 0) → P1 = 0
P2 = 2 ꚛ 3 ꚛ 6 ꚛ 7 = (1 1 0) → P2 = 0
P3 = 4 ꚛ 5 ꚛ 6 ꚛ 7 = (1 1 0) → P3 = 0
Código de Hamming – 0 0 1 0 1 1 0

## Slide 42: Correção de erros Código de Hamming – Detecção e Correção
Código de Hamming – 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Bits de paridade – P1 P2 P3 P4
Verificação de erro
  P1 = 1 ꚛ 1 ꚛ 0 ꚛ 1 ꚛ 1 = 0 √
  P2 = 1 ꚛ 0 ꚛ 0 ꚛ 1 ꚛ 1 = 1 √
  P3 = 1 ꚛ 0 ꚛ 0 ꚛ 1 = 0 x
  P4 = 1 ꚛ 1 ꚛ 1 ꚛ 1 = 0 x

## Slide 43: Correção de erros Código de Hamming – Detecção e Correção
Para identificar qual bit está errado fazemos a intersecção entre os bits de paridade que identificaram o erro
Código de Hamming – 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Bits de paridade – P3 P4
Para corrigir o bit errado basta invertê-lo.
Código correto: 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0

## Slide 44: Correção de erros Código de hamming
Vantagens
  Baixa complexidade
  Eficiência
Desvantagens
  Correção de apenas 1 bit por codificação
  Aumenta a cadeia de bits (Codificação sem compressão)

## Slide 45: Correção de erros Código de hamming

## Slide 46: Prática
Faça a codificação de Hamming para a cadeia:
1010

## Slide 47: Memória Organização
A organização de uma memória é a forma como sua estrutura interna de células de memória é configurada e varia conforme sua tecnologia e projeto.
Memória semicondutora
Memória magnética
Memória óptica
Memória Magnética-óptica

## Slide 48: Memória Organização
Memória semicondutora
  A célula de memória é o elemento básico da memória semicondutora.
  Cada célula apresenta dois estados estáveis (ou semiestáveis) para representar 0 ou 1.
  Podem ser escritas (pelo menos uma vez) para definir o estado.
  Podem ser lidas, para verificar o estado.

## Slide 49: Endereços de memória
Os chips de memórias são compostas de células de memória.
Cada célula possui um número associado que indica seu endereço, isto é, um endereço de memória.
Por meio dos endereços de memória é possível armazenar ou acessar qualquer dado na memória.

## Slide 50: Memória Organização
  Células de memória
    Unidade básica de memória com capacidade de armazenar 1 bit.
    Memória SRAM são construídas com arranjos de flipflops e latches.

## Slide 51: Memória Organização
  Células de memória

## Slide 52: Memória Arranjo de memória

## Slide 53: Memória Organização
A localização de uma unidade de dados em um arranjo de memória é chamada de endereço.
Computadores pessoais possuem a memória organizada em bytes, o que significa que o menor grupo de bits que pode ser endereçado é 8.

## Slide 54: Memória Organização
000000
000001
000002
000003
000004
000005
000006
. . .
00108C
00108D
00108E
00108F
00109A
Endereços
Palavra
Células de Memória
Arranjo físico
Exemplo 01

## Slide 55: Memória Organização
Decodificador de linha
Decodificador de coluna
...
MUX
Arranjo físico
Exemplo 02

## Slide 56: Memória Organização
Decodificador de linha
Decodificador de coluna
...
MUX
Arranjo físico
Exemplo 02
Memória SRAM
256 linhas x 128 colunas
32K x 8 bits

## Slide 57: Memória Organização
. . .
Decodificador de linha
Decodificador de coluna
...
Pastilha #01
Pastilha #02
Pastilha #n
Arranjo físico
Exemplo 02
Decodificador de linha
Decodificador de coluna
...
Decodificador de linha
Decodificador de coluna
...

## Slide 58: Memória Organização
Forma de encapsulamento
Tipos de Pente (ou placas) de memória

## Slide 59: Memória Organização
Módulos DIP
Usados em PC’s antigos.
Soldados diretamente na placa mãe.
Difícil upgrade de memória ou substituição.

## Slide 60: Memória Organização
Comunicação entre memória e processador
  Sem memória cache
66 MHz
10 MHz
400 MHz

## Slide 61: Memória Organização
Comunicação entre memória e processador
  Com memória cache
66 MHz
10 MHz
400 MHz

## Slide 62: Memória Encapsulamento
Forma de encapsulamento
Pente de memória SIMM (Single Inline Memory Module)
Cápsulas de memória de um lado do chip

## Slide 63: Memória Organização
Forma de encapsulamento
Pente de memória DIMM (Dual Inline Memory Module)
Cápsulas de memória dos dois lados do chip
Notes: CAPACIDADE

## Slide 64: Memória Organização
SDR ( Single Data Rate )
  Um conjunto de dados por ciclo de clock.
DDR ( Double Data Rate )
  Duplo conjunto de dados por ciclo de clock.
Notes: VELOCIDADE

## Slide 65: Memória Organização
Dual channel
  Recurso que possibilita que a memória principal ao processador se comunicar com dois canais de memória simultaneamente.
  Para isso, são necessários dois pentes de memória conectados em slots separados.
  Capacidade
  Velocidade
  Desempenho

## Slide 66: Memória Organização
SDRAM
Synchronous Dynamic RAM
Memória RAM dinâmica e
sincronizada (com o clock).

## Slide 67: Memória Organização
SDRAM
Habilitar o uso de “rajadas”.
Definir tamanho de “rajadas”.
Tipo de “rajada”
  Intercalada ou sequencial

## Slide 68: Memória Organização
Memórias mais utilizadas hoje em dia
DDR SDRAM DIMM
SDR SDRAM DIMM

## Slide 69: PRÁTICA
Descreva como são organizadas as células de memória no chip.
O que é endereço de memória?
Diferencie encapsulamento de organização de memórias.
Como a organização do processador, memória cache e memória principal pode influenciar no desempenho do sistema?
Descreva as características de uma memória DDR SDRAM DIMM