## Slide 1: Arquitetura de computadores
Prof. Alex Lima
Aula 07 – Memória externa

## Slide 2: Introdução
Hierarquia de memórias
Memória externa
Principais características
Discos magnéticos
Conteúdo da aula

## Slide 3: Hierarquia de memória
Memória secundária
Memória principal (DRAM)
Memória cache (SRAM)
Registradores
(Latches e Flip flops)
Processador

## Slide 4: Memória externa
Memória externa, secundária ou memória auxiliar
  Dispositivos de armazenamento acessíveis por meio de módulos de E/S.
  Memórias não voláteis.
  Maior capacidade de armazenamento.
  Menor custo.
  Maior tempo de acesso.

## Slide 5: Memória externa Principais Características
Localização
  Externa (Secundária)
Capacidade
  Bytes
Unidade de Transferência
  Bloco
Método de acesso
  Sequencial
  Direto
Desempenho
  Tempo de acesso
  Taxa de transferência

## Slide 6: Memória externa Principais Características
Tecnologia
  Magnético
  Óptico
  Magnético-Óptico
Características físicas
  Volatilidade
  Apagável
Organização
  Discos e fitas

## Slide 7: Memória Externa Discos Magnéticos
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Movimento da cabeça
  Cabeça fixa (uma por trilha)
  Cabeça móvel (uma por superfície)
Portabilidade do disco
  Disco não removível
  Disco removível
Faces
  Única
  Dupla
Pratos
  Único
  Múltiplos
Mecanismo de cabeça
  Contato
  Lacuna fixa
  Lacuna aerodinâmica (Winchester)

## Slide 8: Memória Externa Discos Magnéticos
Disco Magnético
  Disco de material fabricado com material não magnetizável, chamado substrato coberto de por um material magnetizável.
  Os substratos antigos eram feitos de alumínio ou uma liga de alumínio.
  Os substratos atuais são produzidos com fibra de vidro.
    Maior uniformidade na superfície
    Melhor rigidez
    Maior capacidade de suportar choques

## Slide 9: Memória Discos Magnéticos
Discos
Eixo
Cabeça de leitura
Braço de leitura

## Slide 10: Memória Discos Magnéticos
Cabeça de leitura
Braço de leitura
Discos

## Slide 11: Memória Discos Magnéticos
Acesso direto
  Os dados são organizados em blocos de memória, podendo ser acessados pelo endereço de memória.
  O acesso direto é realizado primeiro pelo acesso a vizinhança, em seguida uma busca sequencial pelo bloco requisitado.
  Ex.: HD.
A – Trilha
B – Setor geométrico
C – Setor de trilha
D – Unidade de alocação

## Slide 12: Memória Discos Magnéticos
Lacuna entre setores
Setores
Trilhas
Lacuna entre trilas
Setores
Lacuna entre setores
Trilhas
Lacuna entre trilhas

## Slide 13: Memória Externa Discos Magnéticos
Escrita
Gravação do bit “1”

## Slide 14: Memória Externa Discos Magnéticos
Escrita
Gravação do bit “0”

## Slide 15: Memória Externa Discos Magnéticos
Leitura
Leitura do bit “1”

## Slide 16: Memória Externa Discos Magnéticos
Leitura
Leitura do bit “0”

## Slide 17: Memória Externa Discos Magnéticos
Velocidade Angular Constante
  O disco rotaciona a uma velocidade constante.
  Vantagens
    Blocos individuais de dados podem ser endereçados diretamente por setor e trilha.
  Desvantagens
    Cada setor, seja das trilhas mais internas ou mais externas, armazena a mesma quantidade de dados. A capacidade de armazenamento é limitado pelas trilhas mais internas.

## Slide 18: Memória Externa Discos Magnéticos

## Slide 19: Memória Externa Discos Magnéticos
Gravação em múltiplas zonas
  O disco é dividido em zonas concêntricas.
  A quantidade de bits em uma zona é constante.
  As zonas mais distantes do centro contêm mais setores.
Vantagens
  Maior capacidade de armazenamento.
Desvantagens
  Dados extras devem ser adicionados para identificar o início e o fim de cada setor.

## Slide 20: Memória Externa Discos Magnéticos
Zona
Uma zona pode ocupar uma
ou mais trilhas.

## Slide 21: Memória Externa Discos Magnéticos

## Slide 22: Memória Externa Discos Magnéticos
Setor ( 600 bytes = 512 bytes de dados + 88 bytes de controle )
  Espaço – Minimiza erros causados por
    Interferência eletromagnética
    Desalinhamento do cabeçote
  ID – Endereço de um setor
    Byte Synch – Padrão que determina o início do setor;
    Nº da trilha – Identificador da trilha;
    Nº do cabeçote – Identifica a cabeça (para discos com múltiplas cabeças de leitura);
    Nº do setor – Identificador do setor;
    CRC – Código de detecção de erro;
  Dados – Dados armazenados

## Slide 23: Memória Externa Discos Magnéticos
Espaço
1
ID 0
Espaço
2
Dados
0
Espaço
3
Espaço
1
ID 0
Espaço
2
Dados
0
Espaço
3
Setor 0
Setor 1
Espaço
em Bytes
17
7
41
515
20
17
7
41
515
20
BYTE SYNCH
Nº de Trilha
Nº de Cabeçote
Nº do setor
CRC
1
2
1
1
2
BYTE SYNCH
Dados
CRC
1
512
2

## Slide 24: Memória Externa Discos Magnéticos
Um setor é o menor espaço de armazenamento em um HD. Sendo referenciado pelo seu endereço no disco.
Um grupo de setores chama-se cluster.
Cluster é a menor unidade de espaço alocável em disco.
Não importa o tamanho do arquivo. Ele sempre ocupará, no mínimo, um cluster inteiro.

## Slide 25: Memória Externa Discos Magnéticos
Espaço mínimo ocupado por um arquivo no disco |  |  | 
Capacidade do disco (MB) | Bytes por setor | Nº setores por clusters | Espaço mínimo para um arquivo (KB)
1,44 (Disquete) | 512 | 1 | 0,5
Até 256 | 512 | 8 | 4
De 256 a 512 | 512 | 16 | 8
De 512 a 2014 | 512 | 32 | 16
Acima de 1024 | 512 | 64 | 32

## Slide 26: Memória Externa Discos Magnéticos

## Slide 27: Memória Externa Discos Magnéticos
Exemplo:
Um arquivo de 290 B armazenado num disco que possui clusters formado por 16 setores.
  Tamanho do cluster (B): 16 x 512 B = 8182 B.
  7892 B não serão utilizados nem estarão disponíveis para armazenar outro arquivo.

## Slide 28: PRÁTICA
Exemplo:
Considere um arquivo de 1 MB (1024 KB) armazenado num disco que possui clusters formado por 16 setores. Quantos clusters são necessários para armazenar este arquivo?

## Slide 29: Memória Externa Discos Magnéticos
Superfície 0
Superfície 1
Superfície 2
Superfície 3
Superfície 4
Superfície 5
Pratos

## Slide 30: Memória Externa Discos Magnéticos
Parâmetros de desempenho de disco
Tempo de acesso
  Tempo de busca
  Atraso rotacional (latência rotacional)
Taxa de transferência

## Slide 31: Memória Externa Discos Magnéticos
Parâmetros de desempenho de disco
O procedimento de transferência (leitura ou escrita) em um disco magnético segue a sequência:
  Posicionamento do cabeçote sobre a trilha correta (acesso direto);
  Localização e identificação do setor buscado (acesso sequencial);

## Slide 32: Memória Externa Discos Magnéticos
Tempo de busca
Tempo gasto para posicionar a cabeça na trilha.
Tempo de partida + tempo de travessia (deslocamento)+ tempo de confirmação.
O tempo de busca médio dos HD’s modernos é abaixo de 10 ms.

## Slide 33: Memória Externa Discos Magnéticos
Atraso rotacional
Tempo gasto até que o início do setor esteja sobre a cabeça.
Latência rotacional média
  Latência rotacional média =
  1 Hz = 60 RPM
Notes: Atraso médio = atraso de rotacionar meio disco

## Slide 34: Memória Externa Discos Magnéticos
Exemplo #01
Calcule o tempo de rotação média de um disco com 3600 rpm, 7200 rpm e 12500.
= 60 rotações por segundo.
T = 0.5 * = 0.016 s
T = 0.5 * 0.016s
T = 0.008 s

## Slide 35: Memória Externa Discos Magnéticos
Tempo de transferência
Tempo de leitura ou escrita no disco.
T: Tempo de transferência
b: Nº de bytes a serem transferidos
r: Tempo de uma rotação (s)
N: Número de bytes em uma trilha

## Slide 36: Memória Externa Discos Magnéticos
Disco
  Tempo de busca médio 4 ms.
  Velocidade de rotação 15000
  Setores de 512 bytes
  500 setores por trilha
Arquivo
  Operação de leitura.
  Alocado em 2500
  Tamanho de 1,28 MBytes
  Tempo de transferência
Comparação de desempenho
Estimar o tempo total de transferência de arquivo no disco

## Slide 37: Memória Externa Discos Magnéticos

## Slide 38: Memória Externa Discos Magnéticos
1ª Hipótese: Organização sequencial
  O arquivo ocupa 2500 setores divididos de 5 trilhas adjacentes.
  Tempo médio de busca: (Movimento do braço) = 4 ms
  Atraso rotacional médio : 0,5 * (60/15000) = 2 ms
  Leitura de 500 setores: = 4 ms
  Tempo de leitura da primeira trilha: = 10 ms
Notes: 0,5 = meia rotação
(500 setores x 512 bytes ) x (0,004/(500 setores x 512 bytes)) = 0.004

## Slide 39: Memória Externa Discos Magnéticos
1ª Hipótese: Organização sequencial
  Como as próximas trilhas a serem lidas estão adjacentes, podemos desconsiderar tempo de busca de cada trilha.
  Atraso rotacional médio : = 2 ms
  Leitura de 500 setores: = 4 ms Tempo de leitura das n-últimas trilhas: 6 ms x 4 trilhas = 24 ms
  Tempo total de leitura do arquivo: 10ms + 24 ms = 34 ms.

## Slide 40: Memória Externa Discos Magnéticos
2ª Hipótese: Organização aleatória
  O arquivo ocupa 2500 os setores alocados aleatoriamente
  Tempo médio de busca: = 4ms
  Atraso rotacional médio : = 2 ms
  Leitura de 1 setores: 4 ms/500 setores = 0,008 ms
  Tempo total para transferência de 1 setor: = 6,008 ms
  Tempo total de leitura do arquivo: 2500 x 6,008 = 15020 ms
  15,02 segundos

## Slide 41: Memória Externa Discos Magnéticos
Dispositivo ocupado
|
|
Espera pelo dispositivo
Espera pelo
Canal
Busca
Atraso rotacional
Transferência
de dados
Tempo total para transferência de disco

## Slide 42: PRÁTICA
Refaça o exemplo anterior, considerando que o arquivo ocupe 3000 setores divididos em 6 trilhas.

## Slide 43: Na Aula passada...
Hierarquia de memórias
Memória externa
Principais características
Discos magnéticos

## Slide 44: Introdução
RAID
  Nível 0-6
Discos ópticos
  CD
  DVD
  Bluray
Conteúdo da aula

## Slide 45: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID – Redundant Array of Independent Disks
Sistema de armazenamento de múltiplos discos.
Paralelismo e Confiabilidade
Vantagens:
  Capacidade
  Confiabilidade
  Velocidade de transferência e acesso

## Slide 46: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID
Desempenho
  Striping (Divisão dos dados)
    Escrita e leitura simultâneas.
    Maior capacidade de armazenamento.

## Slide 47: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID
Prevenção de perdas
  Espelhamento
    Cópia segurança de dados (backup).
  Paridade
    Informações que permitem recuperar dados em caso de perda parcial.

## Slide 48: Memória Externa Discos Magnéticos
0
1
2
N
N
⁞
6
5
4
3
2
1
0
Disco lógico
Disco físico
0
Disco físico
1
Disco físico
2
Disco físico
N
Sistema de Gerenciamento

## Slide 49: Memória Externa Discos Magnéticos
Nível | Categoria
0 | Striping
1 | Espelhamento
2 | Acesso Paralelo
3 | 
4 | Acesso Independente
5 | 
6 | 

## Slide 50: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 0 - Striping
O RAID 0 consiste em dividir o disco em um conjunto de setores de tamanho fixo, chamadas de faixas ou strips .
Ao armazenar um arquivo em RAID 0, o controlador RAID fragmenta o arquivo em N strips e o aloca cada parte em N discos.
Ao receber uma solicitação de leitura, o controlador divide a solicitação para cada um dos discos, que respondem simultaneamente.

## Slide 51: Memória Externa Discos Magnéticos
12
8
4
0
13
9
5
1
14
10
6
2
15
11
7
3
15
⁞
6
5
4
3
2
1
0
Disco lógico
Disco
0
Disco
1
Disco
2
Disco
3
Sistema de Gerenciamento
Sistema Operacional
Discos físicos

## Slide 52: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 0
Principais Características
Acesso paralelo.
Não apresenta redundância(*).
Vantagens
  Desempenho e capacidade.
Desvantagens
  Não apresenta ganho de desempenho em sistemas que solicitam setor por setor (Não há paralelismo).

## Slide 53: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 1 - Espelhamento
O RAID 1 consiste em duplicar um mesmo arquivo em dois ou mais discos.
O armazenamento do arquivo costuma ser realizado por striping.
Ao armazenar um arquivo em RAID 1, o controlador RAID cria uma cópia idêntica do arquivo em um conjunto de discos de backup.
A leitura é realizada como no striping, a menos que algum disco esteja danificado. Nesse caso, usa-se o backup.

## Slide 54: Memória Externa Discos Magnéticos
15
⁞
6
5
4
3
2
1
0
Disco lógico
12
8
4
0
13
9
5
1
14
10
6
2
15
11
7
3
Disco
0
Disco
1
Disco
2
Disco
3
Sistema de Gerenciamento
Sistema Operacional
Discos físicos
12
8
4
0
13
9
5
1
14
10
6
2
15
11
7
3
Disco
0
Disco
1
Disco
2
Disco
3
Dados
Backup
RAID 1 – Espelhamento

## Slide 55: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 1
Principais Características
Acesso paralelo.
Redundância.
Vantagens
  Segurança pela redundância.
Desvantagens
  Não apresenta ganho de desempenho em sistemas que solicitam setor por setor (Não há paralelismo).
  O tempo de escrita é duplicado.
  Custo de armazenamento é duplicado.

## Slide 56: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 2 – Redundância via Código de Hamming
O RAID 2 consiste em calcular o código de Hamming para byte ou palavra armazenada nos discos.
O armazenamento do arquivo costuma ser realizado por striping.
Ao armazenar um arquivo em RAID 2, o controlador RAID calcula o código de Hamming correspondente a cadeia e armazena os bits de paridade em uma unidade de paridade.
Durante a leitura é realizada a verificação da palavra armazenada.

## Slide 57: Memória Externa Discos Magnéticos
15
⁞
6
5
4
3
2
1
0
Disco lógico
12
8
4
0
13
9
5
1
14
10
6
2
15
11
7
3
Disco
0
Disco
1
Disco
2
Disco
3
Sistema de Gerenciamento
Sistema Operacional
Discos físicos
Dados
Disco de
paridade
7
5
3
1
8
6
4
2
Disco
1
Disco
2
RAID 2 – Redundância via código de Hamming

## Slide 58: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 2
Principais Características
Acesso paralelo.
Redundância(*) por verificação de erros.
Vantagens
  Apresenta o alto desempenho do acesso paralelo com a confiabilidade do espelhamento.
Desvantagens
  Não apresenta ganho de desempenho em sistemas que solicitam setor por setor (Não há paralelismo).
  O tempo de escrita/leitura aumenta devido a codificação de Hamming.
  Custo de armazenamento aumenta, porém, menos que no RAID 1.

## Slide 59: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 3 – Redundância via Paridade de bit intercalada
O RAID 3 segue a mesma lógica do RAID 2, com a diferença de usar apenas um disco para armazenar 1 bit de paridade por palavra.
O armazenamento do arquivo costuma ser realizado por striping.
Ao armazenar uma palavra em RAID 3, o controlador RAID calcula o código de Hamming correspondente a cadeia e armazena o bit de paridade no disco de paridade.
Durante a leitura é realizada a verificação da palavra armazenada.

## Slide 60: Memória Externa Discos Magnéticos
15
⁞
6
5
4
3
2
1
0
Disco lógico
12
8
4
0
13
9
5
1
14
10
6
2
15
11
7
3
Disco
0
Disco
1
Disco
2
Disco
3
Sistema de Gerenciamento
Sistema Operacional
Discos físicos
Dados
Disco de
paridade
7
5
3
1
Disco
1
RAID 3 – Redundância via Paridade de bit intercalada

## Slide 61: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 3
Principais Características
  Paralelismo e confiabilidade.
  Devido ao tamanho reduzido dos strips, o RAID 3 pode obter altas taxas de transferência.
Vantagens
  Apresenta o alto desempenho do acesso paralelo com a confiabilidade do espelhamento.
Desvantagens
  Somente uma solicitação de entrada/saída pode ser realizada por vez, não sendo recomendado para ambientes de transações paralelas.

## Slide 62: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 4 – Paridade de bloco intercalada
O RAID 4 possui acesso independente a cada disco.
O armazenamento do arquivo costuma ser realizado por striping de blocos.
Ao armazenar um arquivo em RAID 4, o controlador RAID calcula o código de Hamming correspondente ao bloco e armazena os bits de paridade em um disco de paridade.
Durante a leitura é realizada a verificação da palavra armazenada.

## Slide 63: Memória Externa Discos Magnéticos
15
⁞
6
5
4
3
2
1
0
Disco lógico
12
8
4
0
13
9
5
1
14
10
6
2
15
11
7
3
Disco
0
Disco
1
Disco
2
Disco
3
Sistema de Gerenciamento
Sistema Operacional
Discos físicos
Dados
Disco de
paridade
P4
P3
P2
P1
Disco
1
RAID 4 – Paridade de bloco intercalada

## Slide 64: Memória Externa Discos Magnéticos
15
⁞
6
5
4
3
2
1
0
Disco lógico
12
8
4
0
13
9
5
1
14
10
6
2
15
11
7
3
Disco
0
Disco
1
Disco
2
Disco
3
Sistema de Gerenciamento
Sistema Operacional
Discos físicos
Dados
Disco de
paridade
P4
P3
P2
P1
Disco
1
RAID 4 – Paridade de bloco intercalada

## Slide 65: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 4
Principais Características
  Confiabilidade.
  Recomendado para sistemas com altas taxas de solicitações de baixa transferência.
Vantagens
  Desenvolvido para atender grandes requisições por blocos.
Desvantagens
  Cada operação de escrita envolve o disco de paridade, o que influencia no desempenho.

## Slide 66: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 5 – Paridade em nível de bloco distribuída e intercalada
O RAID 5 possui acesso independente a cada disco.
O armazenamento do arquivo costuma ser realizado por striping de blocos.
Ao armazenar um arquivo em RAID 5, o controlador RAID calcula o código de Hamming correspondente ao bloco e armazena os bits de paridade em um disco de dados.
Durante a leitura é realizada a verificação da palavra armazenada.

## Slide 67: Memória Externa Discos Magnéticos
P3
8
4
0
13
P2
5
1
14
10
P1
2
15
11
7
P0
15
⁞
6
5
4
3
2
1
0
Disco lógico
Disco
0
Disco
1
Disco
2
Disco
3
Sistema de Gerenciamento
Sistema Operacional
Discos físicos

## Slide 68: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 5
Principais Características
  Confiabilidade.
  Recomendado para sistemas com altas taxas de solicitações de baixa transferência.
Vantagens
  Redundância e capacidade de armazenamento.
Desvantagens
  Cada operação de escrita envolve o disco de paridade, o que influencia no desempenho.

## Slide 69: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 6 – Paridade de bloco dual distribuída e intercalada
O RAID 6 possui acesso independente a cada disco.
O armazenamento do arquivo costuma ser realizado por striping de blocos.
Ao armazenar um bloco em RAID 6, o controlador RAID calcula dois códigos de correção de erros os bits de paridade armazena os bits de paridade em um disco de dados.
Durante a leitura é realizada a verificação da palavra armazenada.

## Slide 70: Memória Externa Discos Magnéticos
0
0
0
RAID 6 – Redundância dual
0
P12-15
0
0
1
Q12-15
P8-11
0
2
0
Q8-11
P4-7
3
0
0
Q4-7
P0-3
0
0
0
Q0-3

## Slide 71: Memória Externa Discos Magnéticos
RAID 6
Principais Características
  Alta confiabilidade.
  Recomendado para sistemas com altas taxas de solicitações de baixa transferência.
Vantagens
  Confiabilidade e redundância.
Desvantagens
  Cada operação de escrita envolve o disco de paridade, o que influencia no desempenho.

## Slide 72: Memória Externa Discos Magnéticos
Nível | Categoria | Descrição
0 | Striping | Não redundante
1 | Espelhamento | Espelhado
2 | Acesso Paralelo | Redundante via SEC
3 |  | Paridade de bit intercalada
4 | Acesso Independente | Paridade de bloco intercalada
5 |  | Paridade de bloco distribuída e intercalada
6 |  | Paridade de bloco dual distribuída e intercalada

## Slide 73: PRÁTICA
Cite aplicações para cada nível do RAID.
Qual/quais tipos de RAID podem ser implementados em um sistema de versionamento de software?
Porque o uso de RAID aumenta a performance de um sistema de armazenamento?
Supondo que sistemas de arquivos como MEGA, DRIVE e OneDrive utilizem um dos modelos de RAID descritos, qual modelo seria o mais adequado?

## Slide 74: Memória Externa Discos Ópticos
CD
CD-ROM
CD-R
CD-RW
DVD
DVD-R
DVD-RW
Blu-ray

## Slide 75: Memória Externa Discos Ópticos
CD e CD-ROM
  Tecnologia de fabricação
  Materiais
  Fabricação
    Disco mestre
    Disco de substrato
    Acrílico claro
    Rótulo

## Slide 76: Memória Externa Discos Ópticos
CD e CD-ROM
  Informações gravadas em espiral.
  Velocidade Linear Constante
    O disco gira mais rápido nas bordas e mais lento no centro.

## Slide 77: Memória Externa Discos Ópticos
Acrílico
protetor
Rótulo
Transmissão/Recepção
de laser

## Slide 78: Memória Externa Discos Ópticos
CD e CD-ROM
  SYNCH – Campo de sincronismo que identifica o início de um bloco.
  Cabeçalho – Endereço de um bloco.
  Dados – Os dados a serem gravados.
  Auxiliar – Código de correção de erros.

## Slide 79: Memória Externa Discos Ópticos
00 | FF . . FF | 00 | MIN | SEC | Sector | Modo | Dados | Layered ECC
12 bytes
SYNC
4 bytes
ID
2048 bytes
ID
288 bytes
L-ECC
2352 bytes

## Slide 80: Memória Externa Discos Ópticos
CD – R e CD – RW
  Pode ser gravado e regravado
  Mudança de fase
    Duas camadas de materiais distintos.
    Um feixe de luz pode rearranjar a estrutura do material de acordo com a intensidade.
    Essa estrutura pode ser, posteriormente lida como 1 ou 0.

## Slide 81: Memória Externa Discos Ópticos

## Slide 82: Memória Externa Fita Magnética
Fita magnética
  Fita de poliéster coberta de material magnetizável.
  Os dados são estruturados em séries de trilhas paralelas.
  Os dados são gravados 1 byte por vez em blocos.
  Os dados são gravados dos dois lados da fita.

## Slide 83: Memória Externa Fita Magnética
Fita magnética
  Acesso sequencial
    Para ler um registro é necessário passar por todos os armazenados na fita.
    Caso o cabeçote esteja posicionado em um ponto a frente do registro, é necessário rebobinar a fita para acessar o registro.

## Slide 84: Memória Externa Fita Magnética
Trilha 01
Registro físico
Espaço entre os registros
Trilha 02
Trilha 03
Trilha 04
Trilha 05
Trilha 06
Trilha 07
Trilha 08
Fita magnética

## Slide 85: PRÁTICA
Diferencie o acesso direto, utilizado nos discos magnéticos, do acesso sequencial, utilizado nas fitas magnéticas.
Descreva a leitura e gravação de dados em um CD.