## Slide 1: Arquitetura de computadores
Prof. Alex Lima
Aula 12, 13 e 14 – Aritmética Computacional

## Slide 2: Introdução
ULA (Unidade Lógica Aritmética)
Conjunto de instruções
Formatos de endereçamento
Conteúdo da Unidade II

## Slide 3: Introdução
ULA (Unidade Lógica Aritmética)
  Diferentes abordagens (Lógica e Física)
  Estrutura e interconexão
    Ciclo de instrução
  Função
  Representação de valores numéricos
    Representação em sinal magnitude
    Representação em Complemento de 2
  Operações
    Adição
    Subtração
    Overflow
Conteúdo da aula

## Slide 4: Unidade lógica e aritmética
A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é o componente da CPU responsável por executar as instruções.
As instruções são executadas por meio de operações lógicas e aritméticas.
A ULA é composta por conjuntos de circuitos lógicos simples que realizam as operações.

## Slide 5: Unidade lógica e aritmética
A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) se caracteriza por:
  Comprimento em bits dos operandos;
  Número e tipos de operações;
  Códigos de condição gerados.
    Overflow
    Sinal
    Carry

## Slide 6: Unidade lógica e aritmética
Diferentes abordagens
Lógica
  Representação de dados
  Operações lógicas e aritméticas
Física
  Construção de circuitos lógicos
  Organização de circuitos lógicos

## Slide 7: Arquitetura de um computador
Controle
Endereço
Dados

## Slide 8: Cpu – Central process unit
PC
MAR
MBR
I/O AR
I/O BR
ULA
IR
R
R
R
R
UC
Unidade de controle
ULA
Unidade Lógica e Aritmética

## Slide 9: Ciclo de instrução
INÍCIO
1.Busca instrução
2.Carrega instrução no IR
3.Decodifica operação
4.Tem operando?
7. Executa instrução
5. Cálculo de endereço de operando
6. Busca e armazena operando
S
N

## Slide 10: Ciclo de instrução
O PC armazena o endereço de memória de uma instrução;
  A UC busca a instrução na memória, no endereço armazenado no PC;
  Incrementa o PC;
  Uma instrução é composta pela operação e endereço de operando;
A instrução é carregada da memória para o IR;
Decodificação da instrução;
O endereço do operando é carregado no MAR;
A UC busca o operando na memória, no endereço armazenado no MAR;
  Caso haja, múltiplos operandos são buscados
Os operandos são carregados da memória para o MBR;
A ULA executa a instrução;

## Slide 11: Unidade lógica e aritmética Estrutura e interconexão
  CPU

## Slide 12: Unidade lógica e aritmética Estrutura e interconexão
MBR
  Conjunto de registradores de armazenamento de dados.
Circuitos lógicos e aritméticos
  Circuitos para realização de operações lógicas e aritméticas
Acumulador (AC) e Quociente multiplicador (MQ)
  Registradores para armazenamento de dados de operações

## Slide 13: Unidade lógica e aritmética Função
Quando um programa é carregado na memória, seus comandos são traduzidos em um conjunto de instruções.
Uma instrução é composta por um código de microoperação e um operando ou endereço de operando.
OPCODE
OPERANDO
4 bits
6 bits

## Slide 14: Unidade lógica e aritmética Função
A Unidade Lógica e Aritmética é responsável por realizar as microoperações da CPU.
Operações lógicas
    E
    OU
    XOR
  Operações aritméticas
    Adição
    Multiplicação
    Divisão

## Slide 15: Unidade lógica e aritmética Função
Todos os componentes eletrônicos de um computador utilizam dois estados para representar as informações: 0 e 1.
Isso significa que todos os valores armazenados são representados como sequencias de 0s e 1s (sistema binário).
Para que as operações sejam realizadas é necessário que seja utilizada uma notação específica para representar valores com sinal ou vírgula.

## Slide 16: Unidade lógica e aritmética Representação de valores
Para representar valores binários em sinal magnitude, definimos o bit mais significativo (bit mais a esquerda) com o bit de sinal. Por padrão, usa-se 0 para + e 1 para -.
Exemplo
  000100102 = +1810
  100100102 = -1810
Representação de sinal magnitude

## Slide 17: Unidade lógica e aritmética Representação de valores
A representação por sinal magnitude possui duas representação para o 0:
+010 = 000000
- 010 = 100000
Representação de sinal magnitude

## Slide 18: Unidade lógica e aritmética Representação de valores
A representação por sinal magnitude possui algumas desvantagens:
  O sinal deve ser levado em consideração durante as operações;
  A dupla representação do 0 dificulta teste de um número com 0;
Por esses motivos, a notação de sinal magnitude raramente é utilizada no projeto de uma ULA.
Representação em complemento a 2

## Slide 19: Unidade lógica e aritmética Representação de valores
A representação por complemento de 2 utiliza o bit mais significativo para representar o sinal, porém a representação da magnitude varia de números positivos para negativos.
O valor 010 possui apenas uma representação.
Representação por complemento a 2

## Slide 20: Unidade lógica e aritmética Representação de valores
Para números positivos:
  Segue sinal magnitude
Para 0:
  0000
Para números negativos:
  Calcula-se o complemento de 2 do valor
Representação por complemento a 2

## Slide 21: Unidade lógica e aritmética Representação de valores
Para números positivos:
  +1810 = 100102
  +710 = 1112
Representação em complemento de 2
  0 100102
  0 1112
Cálculo do complemento de 2

## Slide 22: Unidade lógica e aritmética Representação de valores
Para números negativos:
  -1810 = 100102
Representação em complemento de 2
  010010
  101101
  1
  101110
-1810 = 1 011102
Cálculo do complemento de 2
⇐ Complemento de 1
⇐ Complemento de 2

## Slide 23: Unidade lógica e aritmética Representação de valores
Para números negativos:
  -710 = -1112
Representação em complemento de 2
  0111
  1000
  1
  1001
-710 = 1 0012
Cálculo do complemento de 2
⇐ Complemento de 1
⇐ Complemento de 2

## Slide 24: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Adição
A adição em complemento de 2 é realizada da mesma forma que a adição de números em representação de sinal magnitude.
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 0 e vai 1 (*)

## Slide 25: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Subtração
Quando utilizamos representação por complemento de 2 não realizamos a operação de subtração. Neste caso, calculamos o complemento de 2 do segundo termo e realizamos uma adição.
A operação é realizada sem levar em conta o sinal e o resultado é em complemento de 2.

## Slide 26: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Exemplo
7 – 18 ⟹ 7 + (-18)
000111
+ 101110
110101
1101012 = -1110
Prova
10101
01010
+ 1
010112 = 1110
⇐ Complemento de 1
⇐ Complemento de 2

## Slide 27: PRÁTICA
Descreva o ciclo de instrução.
Realize os seguintes cálculos utilizando Complemento de 2
  9 – 12
  10 + 15
  16 – 22
  8 – 15
  5 – 7

## Slide 28: Unidade lógica e aritmética Representação estendida
Podemos representar um número binário com num formato que o utiliza um número de bits maior que necessário para representar o valor.
Na representação por sinal magnitude basta mover o bit de sinal mais a esquerda e adicionar 0’s.

## Slide 29: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Exemplo
Representação padrão
  +1810 = 0 100102
  +710 = 0 1112
  -1810 = 1 100102
  -710 = 1 1112
Exemplo
Representação com 8 bits
  +1810 = 0 00100102
  +710 = 0 00001112
  -1810 = 1 00100102
  -710 = 1 00001112

## Slide 30: Unidade lógica e aritmética Representação estendida
Em complemento a 2, a representação estendida de valores positivos é feita do mesmo modo que na representação por sinal magnitude, movemos o bit de sinal mais a esquerda e preenchemos o espaço com 0.
A representação negativa é feita movendo o bit de sinal mais a esquerda e adicionando 1’s.

## Slide 31: Unidade lógica e aritmética Representação estendida
Exemplo
Representação padrão
  +1810 = 100102
  +710 = 1112
Exemplo
Representação com 8 bits
  +1810 = 0 00100102
  +710 = 0 00001112
Para representar valores positivos, movemos o bit de sinal mais a esquerda e preenchemos com 0.

## Slide 32: Unidade lógica e aritmética Representação estendida
Exemplo
Representação padrão
  -1810 = 1011102
  -710 = 10012
Exemplo
Representação com 8 bits
  +1810 = 1 11 011102
  +710 = 1 1111 0012
Para representar valores negativos, movemos o bit de sinal mais a esquerda e preenchemos com 1.

## Slide 33: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Os números representados em um computador são limitados.
Quanto maior o número de dígitos disponíveis, maior será a faixa de números que podem ser representados, mas essa faixa sempre será finita.
Assim, ao realizar uma operação, o resultado pode cair fora da faixa representável, isto é, ocorre um overflow.
OVERFLOW

## Slide 34: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Em complemento de 2, considera-se que:
Se dois números são somados e ambos são positivos, ou ambos são negativos, um overflow ocorre quando o resultado tiver sinal oposto ou possuir mais dígitos que a faixa representável.
OVERFLOW

## Slide 35: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Considere os 4 casos a seguir:
-8 + 1
-8 +(– 1)
7 + (-1)
7 + 3
OVERFLOW

## Slide 36: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
1º caso:
-8 + 1 = -7
  1000
  +0001
  1001
  Neste exemplo temos um caso em que a operação obtém o valor correto!
OVERFLOW

## Slide 37: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
No exemplo anterior, o resultado final está correto, pois 1001 corresponde a -710 , que é o resultado da operação.
OVERFLOW

## Slide 38: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
2º caso:
-8 + (- 1)
  1 0 0 0
  + 1 1 1 1
  1 0 1 1 1
  Neste exemplo temos um caso em que a operação obtém o valor incorreto!
OVERFLOW

## Slide 39: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
No exemplo anterior, ocorre tanto um overflow quanto um “vai um” extra. Para esses casos, o “vai um” pode ser desconsiderado do resultado final.
Mesmo assim, nesse exemplo, o sinal ainda permanece invertido.
OVERFLOW

## Slide 40: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
3º caso:
7 + (- 1)
  0 1 1 1
  + 1 1 1 1
  1 0 1 1 0
  Neste exemplo temos um caso em que a operação obtém o valor correto!
OVERFLOW

## Slide 41: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
No exemplo anterior, ocorre um “vai um” extra. Para esses casos, o “vai um” pode ser desconsiderado do resultado final.
Assim, apenas o valor dentro da faixa representável é considerada para o resultado final.
OVERFLOW

## Slide 42: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
4º caso:
7 + 3
  0 1 1 1
  + 0 0 1 1
  1 0 1 0
  Neste exemplo temos um caso em que a operação obtém o valor incorreto!
OVERFLOW

## Slide 43: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
No exemplo anterior, ocorre overflow, mas não o “vai um” extra. O valor 1010, em complemento de 2, corresponde a -6 na base decimal, quando o resultado correto da operação é 10.
OVERFLOW

## Slide 44: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Considere os 4 casos a seguir:
-8 + 1
-8 +(– 1)
7 + (-1)
7 + 3
OVERFLOW

## Slide 45: PRÁTICA
Represente os valores com 10 bits em sinal magnitude e complemento a 2 e realize as operações. Indique quando houver um overflow.
7 + 3
-8 +(-1)
5 + 4
-32 - 0
-7 -6

## Slide 46: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Muitos algoritmos tem sido adotados para realizar multiplicação de números binários em computadores.
Para começar a entender o problema, vamos considerar a multiplicação de valores inteiros positivos e sem o bit de sinal.
Multiplicação

## Slide 47: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
14 x 10
    1 1 1 0 (14)
    x 1 0 1 0 (10)
    0 0 0 0
    1 1 1 0
    0 0 0 0
    1 1 1 0
    10 0 0 1 1 0 0 (140)
Multiplicação

## Slide 48: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Podemos aplicar a mesma lógica para multiplicar valores em complemento de 2.
1 0 0 1 (-7)
X 0 0 1 1 (3)
1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 1
Multiplicação

## Slide 49: prática
Calcule as multiplicações:
4 x 4
16 x 8
3 x 7
5 x 0

## Slide 50: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Subtração
Divisão
Representação de ponto flutuante

## Slide 51: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Subtração de inteiros sem sinal
A subtração de inteiros sem sinal é realizada de forma similar ao procedimento para valores decimais.
Para subtração temos:
  0 – 0 = 0
  0 – 1 = 1 e “pede 1”
  1 – 0 = 1
  1 – 1 = 0

## Slide 52: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Subtração de inteiros sem sinal
Exemplos
61 – 12 = 49
63 – 63 = 0
57 – 36 = 21
105 – 87=18
Subtração de inteiros sem sinal
Exemplos
111101 – 001100
111111 – 111111
111001 – 100100
1101001 - 1010111

## Slide 53: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Subtração de inteiros sem sinal
Exemplos
111101 – 001100 = 110001
111111 – 111111 = 000000
111001 – 100100 = 010101
1101001 – 1010111 = 0010010

## Slide 54: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Divisão
A divisão de valores binários pode ser realizada de forma análoga a divisão de valores decimais.
Para a divisão, o procedimento utilizado para valores binários com sinal é parecido com o procedimento utilizado para valores com sinal.

## Slide 55: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Divisão de inteiros
Exemplos
75 / 3 = 25
21 / 7 = 3
100 / 4 = 25
11 / 4 = 2 e resto 3
Divisão de inteiros
Exemplos
1001011 / 11
10101 / 111
1100100 / 100
1011 / 100

## Slide 56: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
Divisão de inteiros
Exemplos
1001011 / 11 = 11001
10101 / 111 = 11
1100100 / 100 = 11001
1011 / 100 = 10 e resto 11

## Slide 57: PRÁTICA
Realize as seguintes operações:
18/6
25/7
34/16
53/7

## Slide 58: Unidade lógica e aritmética Operações aritméticas
A divisão binária com números em complemento de 2 segue um procedimento similar.
Utiliza-se a representação positiva em complemento de 2.
  Caso divisor e dividendo possuam sinais iguais, o quociente é representado em complemento de 2 positivo.
  Caso divisor e dividendo possuam sinais diferentes, o quociente é representado em complemento de 2 negativo.

## Slide 59: Unidade lógica e aritmética Representação de ponto flutuante
Como uma representação de ponto fixo (por exemplo, complemento de 2), é possível representar um intervalo de valores positivos e negativos centrados no 0.
Limites:
  Não é possível representar números muito grandes;
  Assim como frações muito pequenas.

## Slide 60: Unidade lógica e aritmética Representação de ponto flutuante
Notação científica
Solução: Podemos contornar essa situação utilizando notação científica.
expoente
fração
+/-
sinal
0.314159
x101

## Slide 61: Unidade lógica e aritmética Representação de ponto flutuante
Representação polarizada
Com notação científica é possível armazenar valores utilizando três campos:
±S x B ±E
Sinal: + ou –
Significando (ou Mantissa)
Expoente
Notes: Não armazena-se a base, pois é a mesma para todos os números.

## Slide 62: Unidade lógica e aritmética Representação de ponto flutuante
Representação polarizada
Considerando uma palavra de 32 bits
+
0.314159
1
expoente
fração
+/-
sinal
0.314159
x101
1 bit
8 bits
23 bits

## Slide 63: Unidade lógica e aritmética Representação de ponto flutuante
O sistema pode representar um valor em ponto flutuante com 32 bits.
Destes, 8 bits para expoente e 23 para significante.
Dos 8 bits para o expoente, temos 1 para o sinal e 7 para o valor do expoente. Com 7 bits podemos ter ir de -128 a + 128.

## Slide 64: Unidade lógica e aritmética Representação de ponto flutuante
Intervalo de valores representados em ponto flutuante de 32 bits.

## Slide 65: Unidade lógica e aritmética Representação de ponto flutuante
V
-2147483648
+2147483647
-1
+1
0
Overflow

## Slide 66: Unidade lógica e aritmética Representação de ponto flutuante
Underflow e overflow
A técnica utilizada para representar pontos flutuantes possui alguns limites.
Não é possível representar valores maiores ou menores que determinados limites.
Underflow
  Não é possível representar valores positivos menores que 2-127 ou
  negativos maiores -2-127.
Overflow
  Não é possível representar valores positivos maiores que +2.147.483.647 ou
  Negativos menores que -2.147.483.648.

## Slide 67: PRÁTICA
Como valores fracionários são representados em um computador.
Explique o que é overflow e underflow, positivo e negativo.