## Slide 1: Arquitetura de computadores
Prof. Alex Lima
Aula 14, 15 e 16 – Conjunto de instruções

## Slide 2: Introdução
Instrução
Principais características
  OpCode
  Operandos
MIPS
  Principais características
MARS
  Interface
  Exemplos
Conjunto de instruções

## Slide 3: Instrução de máquina
Etapas de construção e execução de um programa
Edição
Pré-processamento
Compilação
Linking
Loading
Execução

## Slide 4: Instrução de máquina
Editor
Fase 1:
O programador cria o programa
no editor e armazena em disco.
Disco

## Slide 5: Instrução de máquina
Pré-processador
Fase 2:
Pré-processamento
Disco

## Slide 6: Instrução de máquina
Compilador
Fase 3:
O compilador traduz o programa
fonte para programa objeto e
armazena em disco.
Disco

## Slide 7: Ciclo de vida de um programa
Link
Fase 4:
O Linker (Ligador) vincula o código
objeto as suas bibliotecas, cria o
arquivo executável e armazena
em disco.
Disco

## Slide 8: Instrução de máquina
Loader
Fase 5:
O Loader (Carregador) coloca o
programa na memória.
.
.
.
Memória principal
Disco

## Slide 9: Instrução de máquina
Fase 6:
A CPU busca e executa as instruções
carregadas na memória, armazenando
os valores `a medida que executa
o programa.
.
.
.
Memória principal
CPU

## Slide 10: Instrução de máquina
Editor
Compilador
Linker
Loader
Memória
CPU
CPU
Disco
1ª Fase
2ª e 3ª Fase
4ª Fase
5ª e 6ª Fase

## Slide 11: Instrução de máquina
Os comandos dos programas podem ser traduzidos em código de montagem (assembly), uma linguagem de baixo nível muito próxima a linguagem de máquina.
A linguagem de montagem é composta por instruções simples, que, por meio de símbolos e expressões, representam as instruções da máquina.

## Slide 12: Instrução de máquina
Instrução é um comando armazenado na memória que informa a CPU qual operação dever ser realizada, com quais dados e onde o resultado deve ser armazenado.
Principais elementos:
  OPCODE: Código de operação
  Referência ao(s) operando(s) de origem
  Referência ao(s) operando(s) de destino
  Referência a próxima instrução

## Slide 13: Instrução de máquina OPCODE
OPCODE – Código de operação
  O código de operação indica qual operação deve ser realizada.
  As operações podem ser classificados nas seguintes categorias:
    Operações lógicas;
    Operações aritméticas;
    Operações de movimentação de dados:
      Entre dois registradores;
      Entre um registrador e um campo na memória;
      Entre dois locais na memória;

## Slide 14: Instrução de máquina Operandos
Referência ao(s) operandos de origem
Os operandos de origem são os dados utilizados na operação.
Uma instrução pode fazer referência a um ou mais operandos de origem.
Referência ao(s) operandos de destino
Os operandos de destino são os dados resultantes da operação.

## Slide 15: Instrução de máquina Operandos
Os operandos fonte e destino podem estar em uma das seguintes áreas:
Imediato
Registrador do processador
Memória principal ou virtual
Dispositivo de E/S

## Slide 16: Instrução de máquina Operandos
Endereçamento
  Imediato – O operando está contido na instrução;
    Exemplo: Operação com uma constante.
    A = B + 4

## Slide 17: Instrução de máquina Operandos
Endereçamento
  Registrador
  A instrução faz referência a um dos registradores do processador.
  Caso o processador tenha apenas um registrador para essa operação, a referência é implícita, caso contrário o nome ou número do registrador deve ser referenciado.
    Exemplo:
    $1 = $2 + $3

## Slide 18: Instrução de máquina Operandos
Endereçamento
  Memória principal ou memória virtual
    A instrução faz referência a um endereço da memória principal.
    Neste caso, é necessário realizar a busca do dado na memória principal.

## Slide 19: Instrução de máquina Operandos
Endereçamento
  Dispositivo de E/S
    A instrução faz referência ao módulo de E/S e ao dispositivo de E/S no qual está o dado com o qual se deseja realizar a operação.
    Caso a E/S mapeada na memória esteja sendo utilizada, é feita apenas uma referência à um endereço de memória.

## Slide 20: Instrução de máquina Formato de Instrução
Uma instrução é formada por uma sequencia de bits.
Uma instrução pode ser dividida em um conjunto de campos.
Cada elemento ocupa um campo específico, com um tamanho específico, dentro da instrução.
OPCODE
Referência ao operando
Referência ao operando

## Slide 21: Instrução de máquina Formato de Instrução
Instruções com formatos diferentes possuem campos diferentes com tamanhos diferentes.
OPCODE
Referência ao operando
Referência ao operando
4
6
6
16
OPCODE
Operando imediato
Referência ao operando
4
4
8
16

## Slide 22: Instrução de máquina Formato de Instrução
A programação de instruções em código de máquina (binário) é uma tarefa difícil e cansativa para humanos.
Para solucionar este problema, é utilizada a representação simbólica das instruções.
Os opcodes são representados por abreviações, chamadas mnemônicos, que indicam a operação.
Exemplo:
  ADD - Adição
  SUB - Subtração
  MULT - Multiplicação
  DIV - Divisão
  LOAD - Carrega
  STOR - Armazena

## Slide 23: Instrução de máquina Formato de Instrução
Utilizando representação simbólica, a instrução torna-se mais legível.
Exemplo:
  ADD R, X
  A instrução indica que o valor armazenado no local X deve ser adicionado ao valor do registrador R.

## Slide 24: Instrução de máquina Formato de Instrução
Desse modo, é possível escrever um programa em linguagem de máquina de forma simbólica.
As operações possuem uma representação fixa e os o programador define as referências aos operandos.
Exemplo:
  ADD A, B, C
  SUB B, -4
  MULT C, #0

## Slide 25: PRÁTICA
Descreva as etapas de construção e execução de um programa.
O que é instrução de máquina e quais seus elementos?
Em quais locais é possível buscar um operando?
Descreva um formato de instrução que some uma constante a um endereço da memória virtual.

## Slide 26: MIPS
Arquitetura de processador utilizada em roteadores, equipamentos de rede, impressoras e outros.

## Slide 27: MIPS
Principais Características
  Arquitetura RISC
  Palavra de instrução de 32 bits
  Endereçamento por byte
  3 formatos de instrução
  3 elementos principais
    Registradores
    ULA
    UC

## Slide 28: MIPS
Tipos de memória
Registradores
  Conjunto de registradores internos à CPU utilizados para realizar operações e armazenar valores temporários.
Memória principal
  Armazenamento de dados e instruções de programas.

## Slide 29: MIPS
No MIPS, há 32 registrados, listados de 0 a 31, de uso especial para operações.
Registrador | Finalidade
$zero ($0) | Armazena a constante 0
$t0 .. $t9 | Armazena variáveis temporárias
$v0 $v1 | Armazena o retorno de instruções
$a0 .. $a3 | Armazenam argumentos para subprogramas
$s0 .. $s8 | Armazenam valores na memória
$k0 $k1 | Restritos ao sistema operacional
$ra | Endereço de retorno de um subprograma

## Slide 30: MARS MIPS Assembler and Routine Simulator

## Slide 31: MARS MIPS Assembler and Routine Simulator
Um arquivo de assembly do MIPS pode ser dividido em pelo menos 2 campos, inicialmente:
  .text
    Código assembly do programa
  .data
    Declaração dos dados utilizados no programa

## Slide 32: MARS MIPS Assembler and Routine Simulator
Exemplos
  Hello world
  Adição simples
  Adição com leitura de dados

## Slide 33: Instruções de máquina
Instrução de máquina
Tipos de instrução
Número de endereços
Projeto do conjunto de instruções
Tipos de operandos
  Números
  Caracteres
  Dados lógicos

## Slide 34: Instruções de máquina
Instrução de máquina
Instrução é um comando que informa a CPU qual operação dever ser realizada, com quais dados e onde o resultado deve ser armazenado.

## Slide 35: Instrução de máquina Formato De Instrução
OPCODE
OPERANDO
OPERANDO
PRÓX. INSTRUÇÃO
24 bits
4 bits
6 bits
6 bits
8 bits

## Slide 36: Instruções de máquina
Tamanho da instrução
Número de instruções
Modos de endereçamento
Número de operandos

## Slide 37: Instruções de máquina
Tamanho vs Desempenho
Número de instruções (tamanho do opcode)
Modos de endereçamento (Tamanho dos campos de endereço)
Número de operandos (Tamanho total da instrução)
Registrador vs memória (Tempo de acesso)

## Slide 38: Instruções de máquina Tipos De Instrução
Tipos de instrução
  Os tipos de instrução variam de processador para processador.
  Um programa compilador para PC (Windows, Unix-like, Solaris) não será executado em um Mac, por exemplo.
  As instruções diferem de tamanho, operando e operações que cada processador executa.

## Slide 39: Instruções de máquina Tipos De Instrução
Uma “exceção”: Máquinas virtuais.
Exemplo: JVM (Java Virtual Machine)
  Programas são compilados para bytecodes que são interpretados pela máquina virtual.
  A JVM é desenvolvida para cada plataforma.

## Slide 40: Instruções de máquina Tipos De Instrução
“Compatibilidade” de instruções em máquinas virtuais
Programa Java
JVM
Máquina hospedeira
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA
Máquina hospedeira

## Slide 41: Instruções de máquina Tipos De Instrução
Tipos de instrução
  Processamento de dados
  Armazenamento de dados
  Movimentação de dados
  Controle

## Slide 42: Instruções de máquina Tipos De Instrução
Processamento de dados
  Instruções aritméticas realizam cálculos apenas sobre dados numéricos.
  Instruções lógicas operam sobre um conjunto de bits como uma palavra.

## Slide 43: Instruções de máquina Tipos De Instrução
Armazenamento de dados
  Realizam carregamento de dados e instruções entre memória e registradores.
Instrução de E/S
  Realizam transferências de dados e programas de dispositivos de E/S para a memória e os resultados de volta ao usuário.

## Slide 44: Instruções de máquina Tipos De Instrução
Controle
  Instruções de teste e controle;
  Instruções de teste verificam o status de um cálculo ou testam o valor de um operando.
  As instruções de controle alteram o fluxo de execução de um programa, desviando de um conjunto de instruções e realizando “saltos” na memória.

## Slide 45: Instruções de máquina Número de endereços
A maioria das operações lógicas e aritméticas são:
  Unárias (Um único operando)
  Binárias (Dois operandos)
O resultado
  Um operando destino
Próxima instrução
  Endereço da próxima instrução
Endereço(s) de
operandos de origem
Endereço de
operandos de destino
Endereço da próxima
instrução

## Slide 46: Instruções de máquina Número de endereços
Assim, a grande parte das instruções de máquina possuem cerca de 3 ou 4 campos de endereço:
  2 endereços de operandos de origem
  1 endereços de destino
  1 endereço da próxima instrução (*)
Esse número pode variar de acordo com a arquitetura.

## Slide 47: Instruções de máquina Número de endereços
Considere a expressão: Y=
A expressão acima possui 6 operandos (A, B, C, D, E, Y);
A expressão também possui 5 operações:
  Atribuição;
  Adição;
  Subtração;
  Multiplicação;
  Divisão;
Dependendo do formato de instrução essa mesma expressão pode ser realizada de diferentes formas.

## Slide 48: Instruções de máquina Número de endereços
Execução da instrução com 3 endereços
Instrução Comentários
SUB Y , A , B Y ← A – B
MPY T , D , E T ← D X E
ADD T , T , C T ← T + C
DIV Y , Y , T Y ← Y / T

## Slide 49: Instruções de máquina Número de endereços
Execução da instrução com 2 endereços
Instrução Comentários
MOVE Y , A Y ← A
SUB Y , B Y ← Y - B
MOVE T, D T ← D
MPY T, E T ← T x E
ADD T, C T ← T + C
DIV Y ,T Y ← Y / T

## Slide 50: Instruções de máquina Número de endereços
Execução da instrução com 1 endereço
Instrução Comentários
LOAD D AC ← D
MPY E AC ← AC x E
ADD C AC ← AC + C
STOR T T ← AC
LOAD A AC ← A
SUB B AC ← AC - B
DIV T AC ← AC / T
STOR Y Y ← AC

## Slide 51: Instruções de máquina Projeto de Instruções
Repertório de instruções
  Quantas e quais instruções são processadas
Tipos de dados
  Os tipos de dados sobre os quais as operações são realizadas
Formato de instruções
  Tamanho da instrução em bits
  Número de endereços
  Tamanho dos diversos campos

## Slide 52: Instruções de máquina Projeto de Instruções
Registradores
  Número de registradores que podem ser referenciados pelas instruções.
Endereçamento
  Modo pelo qual os endereços dos operandos são especificados.

## Slide 53: Instruções de máquina Tipos De Operandos
Números
Caracteres
Lógicos

## Slide 54: Instruções de máquina Tipos De Operandos
Números
  Valores inteiros e ponto flutuante
    Sinal
    Expoente e fração
    Tipo de representação
    Limites da representação

## Slide 55: Instruções de máquina Tipos De Operandos
Caracteres
  Representação por códigos
    ASCII e Extend ASCII (7 e 8 bits)
    UNICODE (32 bits)
    EBCDIC (8 bits)

## Slide 56: Instruções de máquina Tipos De Operandos
Dados lógicos
Palavra de dados
Manipulação de bits
Conversão entre “tipos” de dados.

## Slide 57: MIPS Instrução De Máquina
Tamanho da instrução
Formatos de instrução
Tipos de operandos
Expressões

## Slide 58: MIPS Tamanho De Instrução
Tamanho da instrução
Tamanho fixo
Palavra de 32 bits
Memória organizada em bytes

## Slide 59: MIPS Formato De Instrução
Formato de instrução
3 formatos
OPCODE
OPERANDO
OPERANDO
OPERANDO
32 bits
OPCODE
OPERANDO
OPERANDO + ÍNDICE
OPCODE
OPERANDO + ÍNDICE

## Slide 60: Mips Tipos De Operandos
NÚMEROS
  Inteiro ou ponto flutuante
  Imediato ou carregado na memória
CARACTERES
  Carregados na memória
Um mesmo padrão de bits pode representar um inteiro, um caractere ou ponto flutuante. O que diferencia cada padrão é a operação realizada sobre os dados.

## Slide 61: Mips Operações de leitura e escrita
Chamada do sistema | Código de chamada em $v0 | Argumento
Imprimir inteiro | 1 | $ao = valor
Imprimir float | 2 | $ao = valor
Imprimir double | 3 | $ao = valor
Imprimir string | 4 | $ao = valor
Leitura de inteiro | 5 | $v0 contém o inteiro lido
Leitura de float | 6 | $f0 contém o float lido
Leitura de double | 7 | $f0 contém o double lido
Leitura de string | 8 | $a0 contém o endereço do buffer $a1 contém o tamanho do buffer

## Slide 62: Exemplos
Leitura de inteiro
Leitura de texto
Leitura de float
Expressão

## Slide 63: PRÁTICA
O que é uma instrução de máquina? Quais seus elementos?
Liste e descrevas os tipos de operações e operandos de uma instrução de máquina.
Porque instruções aritméticas não incluem uma referência para a próxima instrução?

## Slide 64: Tipos de instrução
Os códigos de operação e os circuitos projetados para cada operação podem variar de uma arquitetura para outra, a maioria das máquina possuem os mesmos tipos de instrução. São elas:
  Transferência de dados
  Aritmética
  Lógica
  Conversão
  E/S
  Controle do sistema
  Transferência de controle

## Slide 65: Tipos de instrução
Transferência de dados
Operação | Descrição
Move | Move dados entre registradores
Store | Transfere dados do processador para a memória
Load | Transfere dados da memória para o processador
Exchange | Troca o conteúdo da origem e do destino
Clear (Reset) | Transfere uma palavra de 0s para o destino
Set | Transfere uma palavra de 1s para o destino
Push | Transfere uma palavra da origem para o topo da pilha
Pop | Transfere uma palavra do topo da pilha para o destino

## Slide 66: Tipos de instrução
Pilha
O tamanho de uma instrução depende de diversos fatores, entre eles, o número de operandos.
Em arquiteturas minimalistas, é possível possui um tipo de instrução composta apenas pelo código de operação.
Nessas instruções, os operandos são organizados em uma estrutura chamada pilha.

## Slide 67: Tipos de instrução
Pilha
Inserção
  Em uma pilha, os dados são inseridos a partir do topo, organizados de baixo para cima, na ordem em que são inseridos.
Remoção
  A remoção dos dados da pilha é feita na ordem inversa da inserção, começando sempre do topo para a base da pilha

## Slide 68: Tipos de instrução
Pilha
V{1, 2, 3, 4, 5}
Base
Topo
Pilha

## Slide 69: Tipos de instrução
Operações sobre pilha
Instruções que utilizem pilha de dados como estrutura de armazenamento de operandos possuem apenas um campo: opcode.
As referências aos operandos são feitas sempre relativas ao topo da pilha.
Os resultados são armazenados no topo da pilha.

## Slide 70: Tipos de instrução
As operações com pilha são realizadas em notação polonesa.
A notação polonesa reestrutura a expressão de modo que não haja necessidade de parênteses, colchetes ou chaves para definir a precedência de operações.
Exemplo: A + B * C
+
*
B
C
A

## Slide 71: Tipos de instrução
Exemplo
Instrução | Descrição
PUSH A | Empilha A
PUSH B | Empilha B
PUSH C | Empilha C
MULT | Multiplica B * C e armazena o resultado no topo
ADD | Soma o topo com A
A + B * C

## Slide 72: TIPOS DE INSTRUÇÃO
Aritmética
Operação | Descrição
Add | Soma dois operandos
Subtract | Subtrai dois operandos
Multiply | Multiplica dois operandos
Divide | Calcula o quociente de dois operandos
Absolute | Substitui o operando pelo seu valor absoluto
Negate | Troca o sinal do operando
Increment | Soma 1 ao operando
Decrement | Subtrai 1 ao operando

## Slide 73: TIPOS DE INSTRUÇÃO
Lógico
Operação | Descrição
AND | ‘E’ lógico
OR | ‘OU’ Lógico
NOT (Complemento de 1) | ‘NOT’ Lógico
XOR | ‘XOR’ Lógico
Test | Testa uma condição; Define flags com base no resultado
Compare | Comparação lógica entre operandos
Set Control | Instruções de controle para tratamento de interrupção, controle de tempo, etc.
Shift | Desloca um operando para esquerda ou para direita.
Rotate | Desloca ciclicamente um operando para a esquerda/direita.

## Slide 74: Tipos de instruções
Operação Shift
  Adiciona 0s a direita ou a esquerda do operando, deslocando os bits do operando.
  Exemplo:
    101100 ⇒ 110000
Operação Rotate
  Adiciona 0s a direita ou a esquerda do operando, deslocando os bits do operando.
  Exemplo:
    101100 ⇒ 110010

## Slide 75: Tipos de instruções
Transferência de controle
Operação | Descrição
Jump ou Skip | Incrementa o PC para saltar para a próxima instrução
Jump (condicional) ou Skip (condicional) | Incrementa o PC se um condição for atendida
Jump to subrotine | Salta para um endereço específico
Return | Substitui o conteúdo do PC pelo de outro registrador
Execute | Busca operando e executa como instrução
Wait | Para a execução de um programa e testa uma condição repetidamente. A execução só é retomada quando a condição for satisfeita.

## Slide 76: Tipos de instruções
I/O
Operação | Descrição
Input | Transfere dados do módulo de E/S para memória ou registrador.
Output | Transfere dados da origem para o módulo de E/S
Start I/O | Transfere instruções para o módulo para iniciar operação
Test I/O | Transfere informações sobre o status do dispositivo.

## Slide 77: MIPS
Arquitetura do MIPS
A arquitetura do MIPS define 32 registradores de uso especial para execução operações e armazenamento de operandos.
A memória tem capacidade de até 4 GB
  O endereço começa de 0x00000000 até 0xffffffff.

## Slide 78: mips
Registradores
Nome | Número do registrador | Uso
$zero | 0 | O valor constante 0
$v0-$v1 | 2-3 | Chamadas de sistema
$a0 - $a3 | 4-7 | Argumentos
$t0 - $t7 | 8-15 | Temporários
$s0 - $s7 | 16-23 | Valores salvos
$t8 - $t9 | 24-25 | Mais temporários
$gp | 28 | Ponteiro global
$sp | 29 | Stack pointer
$fp | 30 | Frame pointer
$ra | 31 | Endereço de retorno

## Slide 79: Mips Tipos de instruções
Aritméticas
Operação | Descrição
add | add $s1, $s2, $s3
sub | sub $s1, $s2, $s3
addi | addi $s1, $s2, 20

## Slide 80: Mips Tipos de instruções
Transferência de dados
Operação | Descrição
load word | lw $t0, var
store word | sw $t0, var
load half | lh $s1, var
load half unsigned | lhu $s1, var
store half | sh $s1, var
load byte | lb $s1, var
load byte unsigned | lbu $s1, var

## Slide 81: Mips Tipos de instruções
Lógico
Operação | Descrição
and | and $s1, $s2, $s3
or | or $s1, $s2, $s3
nor | or $s1, $s2, $s3
and immediate | andi $s1, $s2, 2
or immediate | ori $s1, $s2, 2
shift left logical | sll $s1, $s2, 1
shift right logical | srl $s1, $s2, 4

## Slide 82: Mips Tipos de instruções
Desvio condicional
Operação | Descrição
set on less than | and $s1, $s2, $s3
jump | Jump 2500
jump register | Jump $ra

## Slide 83: prática
Como as máquinas virtuais conseguem desviar a incompatibilidade entre arquiteturas, executando um programa com as mesmas instruções em máquinas diferentes?
Defina instrução de máquina.
Define assembly e sua relação com a arquitetura da máquina.
Faça um programa em assembly do MIPS armazene em um resgistrador um palavra da memória e altere seu valor.